Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

профессия 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

МОДУЛЯ

- состав УМК дисциплины входят следующие компоненты в соответствии с аккредитационными требованиями, требованиями ФГОС ВПО и структурой модуля:

  - Рабочая программа дисциплины, определяющая структуру и содержание дисциплины, утвержденная в установленном порядке;

  - Методические рекомендации для студента по лабораторным, практическим и семинарским занятиям в соответствии с учебным планом ООП;

  - Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента;

  - Фонд оценочных средств (экзаменационные билеты, экзаменационные вопросы, банк тестовых заданий и т. п.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

По профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик»

2019

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 02 августа 2013 г. №701 (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.01.03 «Автомеханик»

Организация–разработчик: ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчики:

Салимгареев Салават Рузатович, преподаватель

Утверждена на заседании методического совета ГБПОУ УХПК

Протокол № 1  от «30» августа 2019 г.

Содержание

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля                                                                                                                 4

2. Результаты освоения профессионального модуля    6

3. Структура и содержание профессионального модуля                                                                                                                 7

4. Условия реализации профессионального модуля    13

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля                                                           17

# 1. Паспорт примерной программы

# профессионального модуля

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» (далее – программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии  23.01.03«Автомеханик» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

- ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

- ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по профессиональной подготовке новых рабочих и повышения квалификации по профессии 15594 «Оператор заправочных станций»и и профессиональной подготовке автомехаников с присвоением квалификации 3-го разряда в области технического обслуживания, ремонта и управления автомобильным транспортом.

Выпускник, освоивший профессиональный модуль, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности оператора заправочных станций. По окончании профессионального модуля выпускнику присваивается квалификация оператора заправочных станций.

1.2. Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;

- перекачки топлива в резервуары;

- отпуска горючих и смазочных материалов;

- оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате.

уметь:

- проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования;

- проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;

- учитывать расход эксплутационных материалов;

- проверять и применять средства пожаротушения;

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину.

знать:

- устройство и конструктивные особенности обслуживающего заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

- правила проверки на точность и наладки узлов системы;

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего 225 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, включая

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов,

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов,

учебной и производственной практики - 144 часов.

# 2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. |
| ПК 3.2. | Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. |
| ПК 3.3. | Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний (для юношей). |

# 3. Структура и примерное содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1-3.2 | Раздел 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций | 45 | 30 | 15 | 15 |  |  |
| ПК 3.3 | Раздел 2. Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов | 36 | 24 | 12 | 12 |  |  |
| ПК 3.3 | Производственная практика, (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  |  |  | 36 | 108 |
| Всего: | 189 | 54 | 27 | 27 | 36 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций |  |  |  |
| МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций |  | 30 |  |
| Тема 1.1. Станции по заправке автотранспортных средств нефтепродуктами | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Общие сведения о заправочных станциях. Стационарные заправочные станции |  | 2 |
|  | 2 | Передвижные автозаправочные станции. Контейнерные автозаправочные станции |  |  |
|  | 3 | Устройство газовых заправочных станций. Устройство маслораздаточных колонок |  |  |
| Тема 1.2. Экономические и торговые основы деятельности АЗС | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Методика определения оптимальной потребности населенных мест в АЗС. Мероприятия по сокращению издержек автотранспорта, связанных с заправкой |  | 2 |
| Тема 1.3. Технологическое оборудование автозаправочных и газонаполнительных станций | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Технологическое оборудование АЗС |  | 2 |
|  | 2 | Технологическое оборудование газонаполнительных станций |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 7 |  |
|  | 1 | Снятие показаний приборов стационарных топливораздаточных колонок. Снятие показаний приборов маслораздаточных колонок |  |  |
|  | 2 | Снятие показаний приборов передвижных автозаправочных станций. Снятие показаний приборов газозаправочных станций |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования автозаправочных станций | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Содержание и периодичность технического обслуживания и ремонта оборудования автозапрвочных станций |  | 2 |
|  | 2 | Диагностирование технического состояния технологического оборудования АЗС |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Правила проверки заправочного оборудования и измерительных приборов |  |  |
|  | 2 | Выявление и устранение неисправностей заправочного оборудования |  |  |
|  | 3 | Выполнение работ ТО-1 заправочного оборудования |  |  |
|  | 4 | Выполнение работ ТО-2 заправочного оборудования |  |  |
| Раздел ПМ 2. Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов |  | 24 |  |
| МДК 2. Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о нефтепродуктах и технических жидкостях | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Топливо для карбюраторных двигателей. Характеристики и маркировка. Показатели качества бензина. Токсичность. Огнеопасность. |  | 2 |
|  | 2 | Топливо для дизельных двигателей. Эксплуатационные требования. Характеристика и маркировка топлива. Показатели качества топлива. Токсичность. Огнеопасность. |  |  |
|  | 3 | Газовое топливо. Назначение. Применение. Показатели качества. Марки. Токсичность. Огнеопасность. |  |  |
|  | 4 | Смазочные материалы. Моторные масла. Трансмиссионные масла. Гидравлические масла. Консистентные смазки. Эксплуатационные показатели. Условия работы смазочных материалов. Технические жидкости: назначение, классификация, марки. |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Определение показателей бензинов. Заполнение паспорта качества. |  |  |
|  | 2 | Определение показателей дизельных топлив. Заполнение паспорта качества. |  |  |
|  | 3 | Определение эксплуатационных показателей моторных масел. Заполнение паспорта качества. |  |  |
|  | 4 | Оценка трансмиссионных масел и консистентных смазок. |  |  |
| Тема 2.2. Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Условия поставки нефтепродуктов организациями. Порядок и способы транспортирования нефтепродуктов на АЗС. Порядок приёма поступивших на АЗС нефтепродуктов. Топливные резервуары: назначение, принцип действия. Подземные резервуары. Трубопроводы для транспортирования нефтепродуктов. |  | 2 |
|  | 2 | Заправка транспортных средств ГСМ. Правила заправки. Порядок заправки. Работа на пульте дистанционного управления. Кассовый аппарат для оплаты заправки транспортных средств. Кредитные карты. Пожаро-взрывобезопасность горюче-смазочных материалов. |  |  |
|  | 3 | Правила проверки исправности цистерны, резервуара. Порядок слива нефтепродуктов на АЗС. Хранение нефтепродуктов на АЗС. Периодичность и правила очистки резервуара от загрязнений. |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Технология организации транспортировки нефтепродуктов |  |  |
|  | 2 | Технология приемки и учета нефтепродуктов |  |  |
|  | 3 | Технология расчета нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении |  |  |
| Тема 2.3. Техническая документация на нефтепродукты для АЗС | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Учетно–отчетная и планирующая документация. Учет расхода эксплуатационных материалов. Оформление заявок на ремонт оборудования. Оформление заявок на доставку ГСМ. Товарно-транспортная накладная. Паспорта качества нефтепродуктов. Документы по учету расхода топлива и смазочных материалов. Составления отчета за смену. Накопительные ведомости. |  | 2 |
|  | 2 | Порядок оформления остатков нефтепродуктов на АЗС. Методы определения количества нефтепродуктов. Калибровочные таблицы. Тарировка топливных баков. Контроль сроков проверки измерительной аппаратуры и приборов. |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Определение порядка проведения замеров нефтепродуктов. Заполнение калибровочных таблиц |  |  |
|  | 2 | Оформление документации оператором АЗС |  |  |
| Тема 2.4. Стандартизация, сертификация и качество продукции | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Сертификация топливо-смазочных материалов. Основные метрологические понятия и термины. Порядок и средства измерения уровня, объёма, плотности и температуры нефтепродуктов. Периодичность и методы проверки. |  | 2 |
|  | 2 | Порядок определения подтоварной воды в автоцистернах и подземных резервуарах. Отбор проб нефтепродуктов и проведение анализа. Порядок проверки герметичности резервуара. Правила хранения масел и консистентных смазок. Порядок заправки автотранспорта |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ 03 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Организация заправки транспортных средств в сельской местности и трудных климатических условиях. Организация заправки маломерных судов. Способы получения автомобильных эксплуатационных материалов из нефти. Метрология и обеспечение сохранности количества и качества нефтепродуктов. Отработанные нефтепродукты. Сбор, регенерация и утилизация нефтепродуктов. Инвентаризация остатков нефтепродуктов на АЗС. Методы определения качества топливно-смазочных материалов |  |  |
| Учебная практика УП.03 | 36 |  |
| Тема 3.1 Ознакомление с транспортировкой, приёмом, хранением и отпуском нефтепродуктов | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Ознакомление с территорией АЗС, техникой безопасности и пожарной безопасностью, с правилами эксплуатации систем отпуска нефтепродуктов. Правила приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. Оформление учетно-отчетной документации АЗС и знакомство с работой на кассовом аппарате. |  |  |
| Тема 3.2 Ознакомление с оборудованием. | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Ознакомление с устройством обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительными приборами; физическими и химическими свойствами нефтепродуктов; наименование, марки и сорта всех нефтепродуктов, применяемых для заправки транспортных средств в зимнее и летнее время; порядок оформления заявок и материально-отчетной документации; сроки государственной проверки измерительной аппаратуры и приборов. |  |  |
| Тема 3.3 ТО, ремонт и эксплуатация заправочных станций | Содержание: | 12 | 2 |
|  | Ремонт резервуаров и запорной арматуры: Осмотр и очистка, поиск утечек, способы и методы ремонта. Проверка и ремонт уплотнительных соединений трубопроводов и запорных устройств. Ремонт ТРК: счетчика жидкости; счетного устройства колонок; насоса. |  |  |
| Производственная практика ПП.03 | 108 |  |
| Тема 3.4 Транспортировка, приём, хранение и отпуск нефтепродуктов | Содержание: | 30 | 3 |
|  | Приём ГСМ на АЗС. |  |  |
|  | Оформление документации по приёму и качеству топлива. |  | 3 |
|  | Оформление документации по приёму и передачи сметы. |  | 3 |
| Тема 3.5 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами | Содержание: | 30 | 3 |
|  | 1. Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами. Определение качества нефтепродуктов. Диагностирование приборов и оборудования. |  |  |
|  | 2. Разборка обслуживание и сборка узлов топливораздаточной колонки (ТРК). Разборка обслуживание и сборка раздаточных кранов. |  | 3 |
|  | 3. Проведение текущего ремонта обслуживаемого оборудования; пуск и остановка топливно-раздаточных колонок; ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств; заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. |  | 3 |
|  | 4. Обслуживание оборудования резервуаров и запорной арматуры автозаправочной станции (АЗС). Обслуживание оборудования газовой заправочной станции. Обслуживание и ремонт оборудования (ТРК). |  | 3 |
|  | 5. Заправка транспортных средств жидким и газообразным топливом. |  | 3 |
| Тема 3.6 Эксплуатация заправочного оборудования | Содержание: | 36 | 3 |
|  | Проведение контрольных замеров разовой дозы выдачи топлива |  |  |
|  | Замер уровня ГСМ в резервуарах. |  | 3 |
|  | Устранение потёков заправочного оборудования. |  | 3 |
|  | Эксплуатация МРК. |  | 3 |
|  | Ручная заправка газобаллонного оборудования. |  | 3 |
|  | Проверочные работы: Проведение текущего ремонта обслуживаемого оборудования. Пуск и остановка топливно-раздаточных колонок. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств. Заправка газобаллонного оборудования. | 12 | 3 |

# 4. Условия реализации профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

Лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: натуральные образцы заправочного оборудования: ручные насосы, топливозаборники, ручные рычажно-плунжерные шприцы, контрольно-измерительные приборы.

Технические средства обучения: персональный компьютер, экран, мультимедийный проектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на АЗС (автозаправочные станции).

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- топливораздаточные колонки;

- маслораздаточные колонки;

- заправочное оборудование;

- контрольно-измерительные приборы;

- солидолонагнетатели.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ашихмин, Сергей Анатольевич.

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами [Текст] : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по профессии "Автомеханик" / С. А. Ашихмин. - Москва : Академия, 2017. - 206

- Мартынюк Н.П. Топливораздаточные пункты на автотранспортных предприятиях. Организация и эксплуатация. – М.: Транспорт, 1995 г.

- – 142 с.

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций – ПОТ РМ-021-2009.

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 15-3-39. 2-080-01.

- Типовая инструкция по охране труда для оператора автотранспортных станций ТОИ Р-112-06-95.

- Интернет-ресурсы.

Дополнительные источники:

      - Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей: Учебник / Под ред. Н.А. Давыдова. – М.: Академия, 2011. 368 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определяют содержание образовательной программы, разработанной образовательным учреждением совместно с заинтересованным работодателем.

Образовательное учреждение обязано:

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления со стороны преподавателей и мастеров п/о;

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;

- формировать социокультурную среду, создавать условия для всестороннего, развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию вспомогательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участи обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творчески, клубов;

- предусматривать пути реализации компетентного подхода, использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду. Во время самостоятельной внеаудиторной работы, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать изучение учебных дисциплин: электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность жизнедеятельности и изучение профессиональных модулей: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, транспортировка грузов и перевозка пассажиров.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера п/о должны иметь квалификацию оператора заправочных станций. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися данного профессионального модуля. Преподаватели и мастера п/о должны проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Проводить заправку горючими и смазочными материалами | Точное и правильное выполнение работ по заправке транспортных средств ГСМ в соответствии с инструкцией для оператора автозаправочных станций ТОИ Р- 112-06-95. Точное выполнение правил безопасности при заправке транспортных средств. Осуществление контроля за выдачей горючих и смазочных материалов в соответствии с нормами. | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций | Точное выполнение работ по техническому обслуживанию. Обязательное выполнение постоянного комплекса работ по техническому обслуживанию через установленный период. Качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| Вести и оформлять учетно-отчетную и плановую документацию | Правильное оформление учетно-отчетной и плановой документации. Качественное оформление заявок на доставку нефтепродуктов. Качественное оформление заявок на проведение ремонта оборудования. Правильное ведение инкассаторских документов. | Экспертная оценка выполнения практического задания |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения данного модуля должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность усвоенный знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов заправки транспортных средств; оценка эффективности и качества выполнения | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы | Выбор правильного решения в различных рабочих ситуациях; осуществление контроля и оценка своей деятельности | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на внеаудиторной самостоятельной работе. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Работа с компьютерным диагностическим оборудованием | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на внеаудиторной самостоятельной работе. |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Взаимодействие с обучающимися, взаимодействие с коллегами по работе преподавателями и мастерами в ходе обучения | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Использование современных методов проведения заправки транспортных средств, применяемых в Российской армии | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Методические рекомендации

по организации

самостоятельной работы обучающихся

ПМ.03  «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций;

МДК. 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска

нефтепродуктов

профессии 23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

2

- методических указаниях приведены основные требования по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по ПМ03.«Заправка транспортных

средств горючими и смазочными материалами».

МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций МДК03.02.Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

Самостоятельная внеаудиторная работа по МДК 03.01. Оборудование и

эксплуатация заправочных станций

МДК03.02.Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска

нефтепродуктов помогает в формировании компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

5.2.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

3

Содержание

Пояснительная записка	5

- Общие рекомендации обучающемуся по выполнению

внеаудиторных самостоятельных работ	15

2	Методические указания к самостоятельным работам	17

2.1	Самостоятельная работа №1Подготовка сообщения	20

2.2	Самостоятельная работа№2 Работа с технической документацией ……….26

2.3	Самостоятельная работа№3 Подготовка презентации	32

2.4	Самостоятельная работа №4 Работа с таблицей	40

2.5	Самостоятельная работа №5 Составление схем	47

2.6	Самостоятельная работа №6 Работа с формами	52

2.7	Самостоятельная работа № 7 Составление учебной карты

Приложение А Правила оформления текстовых материалов	75

Приложение Б Образец оформления титульного листа	77

Приложение В Таблица контроля над выполнением	79

внеаудиторных самостоятельных работ

Приложение Г Образец оформления титульного листа	80

презентации

4

Пояснительная записка

Настоящие	рекомендации	разработаны	в	соответствии	с	положением	о

самостоятельной работе обучающихся лицея.

Методические	указания	направлены	на	оказание	методической	помощи

обучающимся при выполнении внеаудиторных самостоятельных работ.

Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ обучающимися в процессе изучения курса является важнейшим этапом обучения, который способствует систематизации и закреплению полученных теоретических знаний и практических умений; формированию навыков работы с различными видами информации, развитию познавательных способностей и активности обучающихся,

формированию таких качеств личности, как ответственность и организованность,

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, воспитывать самостоятельность как личностное качество будущего рабочего.

Зачтенные внеаудиторные самостоятельные работы являются основанием для принятия решения о допуске обучающегося к сдаче экзамена по МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций МДК03.02.Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

|  | Таблица1 |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень внеаудиторных самостоятельных работ |  |  |
| Виды и содержание работ | Количество часов |  |
| МДК03. Оборудование и эксплуатация заправочных | 23 часа |  |
| станций |  |  |
| 1.1. Составить таблицу сравнительных характеристик | 4 часа |  |
| АЗС |  |  |
| 1.2. Презентация на одну из предложенных тем | 8 часов |  |
| Резервуарное оборудование АЗС; |  |  |
| Пожарная безопасность на АЗС. |  |  |
| 1.3. Составить схему «Автоматическая система отпуска | 4 часа |  |
| нефтепродуктов» |  |  |
| 1.4. Составить учебную карту «Оборудование ГАЗС» | 4 часа |  |

5

|  | 1.5.Сообщение на тему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 часа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическое оборудование для заправки летательных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК. 03.02Организация транспортировки, приема, |  |  |  | 23часа |  |  |  |
|  | хранения и отпуска нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Презентация на тему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 часов |  |  |  |
|  | «Транспортировка нефтепродуктов автомобильным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Сообщение на одну из предложенных тем: Заправка |  |  | 4 часа |  |  |  |
|  | летательных аппаратов Заправка судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Работа по заданному источнику «Хранение сосудов со |  |  | 4 часа |  |  |  |
|  | сжиженным газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Составить сменный отчет АЗС |  |  |  |  |  |  |  | 4 часа |  |  |  |
|  | 2.5. Подготовить сообщение по теме «Экологическая |  |  |  | 3часа |  |  |  |  |
|  | безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г рафик самостоятельной работы обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ | Кол-во | часов | 5 семестр/ недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  |
|  | МДК 03.01 |  | 23 | 1.1. |  | 1.2. | 1.2. |  |  | 1.3. |  | 1.4. |  |  |  | 1.5. |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 03.02 |  | 23 |  | 2.1 | 2.1. |  |  |  |  | 2.2. |  |  |  |  |  | 2.4. |  |  | 2.4. |  |  |

Оформление результатов внеаудиторной самостоятельной работы:

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы оформляются в виде отчетов

по прилагаемым формам.

1.Общие рекомендации обучающемуся по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»

МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

- Внимательно выслушайте или прочитайте тему, цели и задачи самостоятельной

6

работы.

- Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы - нельзя оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.

- Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной работы.

- Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ, обучающихся по предмету, если требуется, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у преподавателя.

- Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы («методичку»).

- Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоятельной работы.

- Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, предшествовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы самоконтроля по изученному материалу.

- Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и правильно) расположите на рабочем месте. Не следует браться за работу, пока не подготовлено рабочее место.

- Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо.

10. Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых

терминов и стараясь запомнить информацию.

11.Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.

12.Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ и самоконтроль организации самостоятельной работы

7

микро группы.

13.Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к

работе, дела.

14.При выполнении  самостоятельного  практического  задания  соблюдайте  правила

техники безопасности и охраны труда.

15.В   процессе    выполнения    самостоятельной    работы    обращайтесь    за консультациями   к   преподавателю,   чтобы   вовремя   скорректировать   свою

деятельность, проверить правильность выполнения задания.

16.По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или

устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению

отчета, которые вы получили от преподавателя или в методических указаниях.

17.Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок.

18.Участвуйте в обсуждении полученных результатов работы.

Самостоятельная работа №1

Подготовка сообщения

Задание:

Подготовить сообщение по теме: МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 1. «Технологическое оборудование для заправки летательных аппаратов» Время выполнения: 3 часа.

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем по МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

- «Заправка летательных аппаратов»

- «Заправка судов»

Время выполнения: 4 часа

Подготовить сообщение по теме по МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

- «Экологическая безопасность». Время выполнения: 3 часа.

Цель работы:

- научиться самостоятельно искать, отбирать, систематизировать и оформлять в виде сообщения информацию по заданной теме;

8

- получить опыт публичной защиты сообщения.

Отчет: оформить текст сообщения в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» (Приложение А).

Форма отчета для сообщения: сообщение оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается на листах формата А4, представленном в электронном виде на флеш носителе. Объем сообщения -не более 2 страниц печатного текста.

Отчет должен иметь следующую структуру:

- Титульный лист (Приложение Б).

- Текст сообщения.

- Список использованных источников.

Возможные типичные ошибки:

  - Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта.

- Материал в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану).

  - Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. Объем текста сообщения значительно превышает регламент.

  - В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы.

- Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения.

  - Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных

требований.

Критерии оценки сообщения

| № | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена |  | Работа выполнена не | Работа не выполнена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | полностью |  |  |
|  |  |  | Высокий уровень 3 |  | Средний уровень 2 | Низкий уровень 1 |  |
|  |  |  | балла |  | балла | балл |  |
| 1 | Соответствие | Наблюдение | Содержание |  | - Содержание | 1. Обучающийся |  |
|  | представленной | преподавателя | сообщения |  | сообщения | работу не |  |
|  | информации |  | полностью |  | соответствует | выполнил вовсе. |  |
|  | заданной теме |  | соответствует |  | заданной теме, но в | 2. Содержание |  |
|  |  |  | заданной теме, тема |  | тексте есть | сообщения не |  |
|  |  |  | раскрыта |  | отклонения от | соответствует |  |
|  |  |  | полностью |  | темы или тема | заданной теме, тема |  |
|  |  |  |  |  |  | раскрыта не | не раскрыта. |  |
|  |  |  |  |  |  | полностью. | 3.Отчет выполнен и |  |
|  |  |  |  |  |  | - Слишком краткий | оформлен |  |
|  |  |  |  |  |  | либо слишком | небрежно, без |  |
|  |  |  |  |  |  | пространный текст | соблюдения |  |
|  |  |  |  |  |  | сообщения. | установленных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | требований. |  |
| 2 | Характер и стиль | Наблюдение | - Материал в |  | - Материал в |  |  |
|  | изложения | преподавателя | сообщении |  | сообщении не | 4.Объем текста |  |
|  | материала |  | излагается |  | имеет четкой | сообщения |  |
|  | сообщения |  | логично, по |  | логики изложения | значительно |  |
|  |  |  | плану; |  | (не по плану). | превышает |  |
|  |  |  | - В содержании |  | - В содержании не | регламент. |  |
|  |  |  | используются |  | используются |  |  |
|  |  |  | термины по |  | термины по |  |  |
|  |  |  | изучаемой теме; |  | изучаемой теме, |  |  |
|  |  |  | - Произношение и |  | либо их |  |  |
|  |  |  | объяснение |  | недостаточно для |  |  |
|  |  |  | терминов |  | раскрытия темы. |  |  |
|  |  |  | сообщения не |  | - Произношение и |  |  |
|  |  |  | вызывает у |  | объяснение |  |  |
|  |  |  | обучающегося |  | терминов вызывает |  |  |
|  |  |  | затруднений |  | у обучающегося |  |  |
|  |  |  |  |  |  | затруднения. |  |  |
| 3 | Правильность | Проверка | - Текст |  | - Текст сообщения |  |  |
|  | оформления | работы | сообщения |  | оформлен |  |  |
|  |  |  | оформлен |  | недостаточно |  |  |
|  |  |  | аккуратно и |  | аккуратно. |  |  |
|  |  |  | точно в |  | - Присутствуют |  |  |
|  |  |  | соответствии с |  | неточности в |  |  |
|  |  |  | правилами |  | оформлении. |  |  |
|  |  |  | оформления. |  | - Объем текста |  |  |
|  |  |  | - Объем текста |  | сообщения не |  |  |
|  |  |  | сообщения |  | соответствует |  |  |
|  |  |  | соответствует |  | регламенту. |  |  |
|  |  |  | регламенту. |  |  |  |  |  |
|  | Оценка | 4-5 баллов |  | 6-7 баллов |  | 8-9 баллов |  |
|  |  | «удовлетворительно» |  | «хорошо» |  | «отлично» |  |

При оценке сообщения будут учитываться:

Сообщения, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку на 1 балл.

Список литературы и источников:

10

1. Технический регламент: "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118

- А.Н.Волгушев, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков Автозаправочные станции. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2001г-176с- Электронный учебник. Электронные ресурсы:

- Энциклопедия техники http://enc-dic.com- последнее обращение- 04.11.2014г.

Алгоритм самостоятельной работы над сообщением на заданную

тему:

  - Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений.

  - Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для работы

  - Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

  - Повторите лекционный материал по теме сообщения.

  - Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Составьте план сообщения, запишите его.

- Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации, стараясь понять общее содержание и выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана.

10.Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания.

11.Составьте окончательный текст сообщения.

12.Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов».

13.Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

14.Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников.

15.Восстановите последовательность изложения текста сообщения (что очень целесообразно), пересказав его устно после завершения работы над вопросами и заданиями.

16.Проводите самоконтроль не только после окончания работы над сообщением, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

17.Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на занятии.

18.Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

19.Еще раз устно проговорите своё сообщение в соответствии с планом.

20.Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, чтобы получить навык устного изложения и научиться отстаивать свою точку зрения, если вы убеждены в своей правоте.

21.Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные небольшие части, строки или цитаты.

- Соблюдайте регламент - время изложения информации с одного печатного листа

приблизительно равно 4-5 минутам.

Самостоятельная работа № 2 Работа с технической документацией Задание: Изучить ГОСТ 15860-84 и на основании данных составить

конспект по теме «Хранение сосудов со сжиженным газом» опираясь на поставленные вопросы.

Время выполнения: 4 часа.

Цель работы:

-	научиться самостоятельно закреплять, углублять, расширять и систематизировать знания, полученные во время работы с источниками.

Отчет: оформить отчет в виде ответов на вопросы. Правилами оформления текстовых материалов» (Приложение А).

Форма отчета: Документ оформляется в одном из текстовых редакторов, распечатывается на листах формата А4, или сдается на флеш носителе, по электронной

12

почте. Объем - не более 2 страницы печатного текста.

Вопросы:

- На какие баллоны распространяется данный стандарт?

- Как производится маркировка баллонов?

- Как осуществляется транспортировка баллонов?

- Как осуществляется хранение баллонов со сжиженным газом?

Отчет должен иметь следующую структуру:

- Титульный лист (Приложение Б).

- Отчет.

Критерии оценки работы по проработке конспектов

| № | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не | Работа не выполнена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | полностью |  |  |  |
|  |  |  | Высокий уровень 3 | Средний уровень 2 | Низкий уровень 1 балл |  |
|  |  |  | балла | балла |  |  |  |
| 1 | Соответствие | Наблюдение | Содержание | Содержание | 1. | Работа |  |
|  | материала | преподавателя | конспекта | материала в |  | обучающимся не |  |
|  | конспекта |  | полностью | конспекте |  | сдана вовсе. |  |
|  | заданной теме |  | соответствует | соответствует | Отсутствует конспект |  |
|  |  |  | заданной теме | заданной теме, но | по заданной теме. |  |
|  |  |  |  | конспект не полный, | Ответы на вопросы не |  |
|  |  |  |  | нет выделения | верны, или вовсе не |  |
|  |  |  |  | основных терминов и | найдены в материалах |  |
|  |  |  |  | формул. | конспекта. |  |
|  |  |  |  |  | 4. | В ответах не |  |
| 2 | Четко | Наблюдение | Представлен | Представлен конспект |  |  |  |
|  | организованный | преподавателя | правильно | без следов |  | используются |  |
|  | конспект. |  | организованный | организации и |  | термины и |  |
|  | Правильность, |  | конспект. Ответы | проработки. Ответы |  | определения по |  |
|  | лаконичность и |  | правильные, и в | правильные, но |  | изучаемой теме. |  |
|  | четкость ответов |  | отчете излагаются | имеются | 5. | Объяснение |  |
|  | на вопросы |  | четко и лаконично, | незначительные |  | терминов, |  |
|  |  |  | без лишнего текста | недочеты. |  | используемых в |  |
|  |  |  | и пояснений. |  |  | законспектирован |  |
|  |  |  |  |  |  | ном материале, |  |
| 3 | Правильность | Проверка | Оформление отчета | В оформлении отчета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вызывает |  |
|  | оформления | работы | полностью | имеются |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | затруднения. |  |
|  |  |  | соответствует | незначительные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. | Отчет выполнен и |  |
|  |  |  | требованиям. | недочеты и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оформлен |  |
|  |  |  |  | небольшая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | небрежно, без |  |
|  |  |  |  | небрежность. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соблюдения |  |
|  |  |  |  |  |  | установленных |  |
|  |  |  |  |  |  | требований. |  |

| Оценка | 4-5 баллов | 6-7 баллов | 8-9 баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «удовлетворительно» | «хорошо» | «отлично» |

Список литературы и источников:

13

- Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия. ИПК Издательство Стандартов, М. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15860-84

Возможные типичные ошибки:

Ответы на вопросы не верны, или вовсе не найдены в материалах конспекта.

- В ответах не используются термины и определения по изучаемой теме.

- Объяснение терминов, используемых в законспектированном материале, вызывает затруднения.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Тексты ответов, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку на 1 балл.

Алгоритм самостоятельной работы по работе с источником:

- Ознакомьтесь с предлагаемой темой самостоятельной работы.

- Ознакомьтесь с источником.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Изучите документ.

- Найдите в источнике ответы на вопросы.

- Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.

- Еще раз внимательно прочтите источник, стараясь выделить из текста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте еще раз весь найденный материал.

10. Оформите ответы на вопросы по материалу источника в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов».

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над источником, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

- Сформулируйте свои вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на

занятии.

13. Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы, спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

- Соблюдайте регламент - не более 2 печатных листов.

Самостоятельная работа № 3

Подготовка презентации

Задание:

Составить презентацию на одну из предложенных тем: по МДК Оборудование и эксплуатация заправочных станций

- «Резервуарное оборудование на АЗС»

- «Пожарная безопасность на АЗС»

Время выполнения: 8 часов.

Составить презентацию по теме: МДК Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов

- «Транспортировка нефтепродуктов автомобильным транспортом»

Время выполнения: 8 часов.

Цель работы:

- научиться самостоятельно искать, отбирать, систематизировать информацию по заданной теме и оформлять её в виде презентации. Отчет:

оформить найденную информацию в виде презентации.

Форма отчета для создания презентации: найденный материал оформляется слайдами, в программе Microsoft Power Point .Объем презентации- 8-20 слайдов. Отчет должен иметь следующую структуру:

- Титульный лист (Приложение Г).

- Слайды по теме.

- Список использованных интернет-источников.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание с найденной информации не соответствует заданной теме, в тексте есть отклонения от темы задания, тема не раскрыта.

- Отсутствие структуры, отклонения от требований, в изложении материала

значительно нарушена логика.

- Использование несочетаемых цветов. Затрудняется или полностью теряется «читаемость» текста

- Использование мелкого шрифта. Не читаемость.

- Неправильное использование изображений, картинок, фотографий. Изображения слишком сильно растянуты или неудачно обрезаны.

- Много текстовой информации.

- Грамматика. Много ошибок в правописании слов, пунктуации.

Критерии оценки составления презентации

| № | Критерии | Метод оценки |  | Работа выполнена |  | Работа выполнена не |  | Работа не |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | оценки |  |  |  |  | полностью |  | выполнена |  |
|  |  |  | Высокий уровень 3 | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 0-1 |  |
|  |  |  |  | балла |  |  |  |  | балл |  |  |
| 1 | Соответствие | Наблюдение | Содержание | - | Содержание |  | 1. | Обучающи |  |
|  | представленной | преподавателя | найденной |  | найденной |  | йся работу не |  |
|  | информации |  | информации |  | информации |  | выполнил вовсе. |  |
|  | заданной теме |  | полностью |  | соответствует |  | 2. Содержание | с |  |
|  |  |  | соответствует |  | заданной теме, но в | найденной |  |  |
|  |  |  | заданной теме, тема |  | тексте есть |  | информации | не |  |
|  |  |  | задания раскрыта |  | отклонения от темы | соответствует |  |  |
|  |  |  | полностью |  | задания или тема | заданной теме, | тема |  |
|  |  |  |  |  |  | задания раскрыта не | не раскрыта. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полностью. |  | 3. | Информаци |  |
|  |  |  |  |  | Слишком | краткий | он | ный материал |  |
|  |  |  |  |  | (неполный) либо слишком | имеет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пространный текст | значительные |  |
|  |  |  |  |  |  | найденной |  | отклонения по |  |
|  |  |  |  |  |  | информации. |  |  | структуре, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отклонения от |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | требований, в |  |
| 2 | Структура, | Наблюдение | - | Информационный | - | Информационный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изложении |  |
|  | логичность, | преподавателя, |  | материал |  | материал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | материала |  |
|  | полнота |  |  | структурирован |  | структурирован с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значительно |  |
|  | представления |  |  | согласно |  | небольшими |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нарушена |  |  |
|  | материала, |  |  | требованиям, |  | отклонениями от |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | логика; |  |  |
|  |  |  |  | изложен логично; |  | требований, в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | Сод |  |
|  |  |  | - | Содержание |  | изложении материала |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информационного |  | незначительно | ержание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | информацио нно го |  |
|  |  |  |  | материала по |  | нарушена логика; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | материала | по |  |
|  |  |  |  | изучаемой теме | - | Содержание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изучаемой | теме |  |
|  |  |  |  | представлено в |  | информационного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | представлено | в не |  |
|  |  |  |  | полном объеме; |  | материала по |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | полном объеме; |  |
|  |  |  |  |  |  | изучаемой теме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. | Материал |  |
|  |  |  |  |  |  | представлено в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | слайдов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | недостаточно полном |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оформлен не |  |
|  |  |  |  |  |  | объеме; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | аккуратно. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Оформление не |  |
| 3 | Правильность | Проверка | - Материал слайдов | - | Материал слайдов | соответствует |  |
|  | оформления | работы |  | оформлен |  | оформлен |  | требованиям. |  |
|  |  |  |  | аккуратно и в |  | недостаточно |  | 7. Объем |  |  |
|  |  |  |  | соответствии с |  | аккуратно. |  | информацио нно |  |
|  |  |  |  | требованиями. | - | Присутствуют |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неточности в |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | - Объем слайдов | оформлении и | го материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | соответствует | незначительные | значительно не |  |
|  |  |  |  |  | заданному. | отступления от | соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований. | регламенту |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Объем слайдов не |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствует |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заданному |  |  |
|  |  | Оценка | 4-5 баллов |  | 6-7 баллов |  | 8-9 баллов |  |
|  |  |  |  | «удовлетворительно» |  | «хорошо» |  | «отлично» |  |

Материалы	создание	презентации,	оформленные	не	по	правилам,	не

принимаются и не оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием),

преподаватель имеет право снизить оценку на 1 балл.

Список литературы и источников:

Интернет-ресурсы:

Алгоритм самостоятельной работы по созданию презентации на заданную тему

- Ознакомьтесь с предлагаемыми темами заданий.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Повторение лекционный материал по заданной теме.

- Определите тему и назначение презентации.

- Создайте схему (сценарий) презентации.

- Спланируйте содержание всех слайдов их стиль.

- Откройте программу Microsoft Power Point .

- Приступите к созданию презентации.

Помните!

. Человек может одновременно запоминать не более трех фактов, выводов, определений.

- Каждый слайд должен отражать одну мысль.

- Текст должен состоять из коротких слов и простых предложений.

- Строка должна содержать 6-8 слов.

- Всего на слайде должно быть 6-8 строк.

19

- Общее количество слов не должно превышать 50.

- Глаголы должны быть в одной временной форме.

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории и обобщать основные положения слайда.

- В заголовках должны быть и большие, и малые буквы.

- Слайды должны быть не слишком яркими — лишние украшения лишь создают барьер на пути эффективной передачи информации.

- Подписи к иллюстрации размещаются под ней, а не над ней.

- Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.

- Общие правила использования шрифтов

Каждый шрифт (гарнитура + написание) имеет одну смысловую нагрузку.

- Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов».

11.Соблюдайте регламент по количеству слайдов.

Самостоятельная работа № 4 Работа с таблицей

Задание: Составить таблицу сравнительных характеристик АЗС

Время выполнения: 4 часа.

Цель работы:

- Научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и структурировать информацию по заданной теме в форме таблицы и оформлять отчет.

Отчет: оформить учебный материал в виде таблицы в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» (Приложение А).

Форма отчета для работы с таблицей: найденный материал оформляется в рабочей тетради. Содержание материала оформляется в виде таблицы:

Таблица

Сравнительная характеристика типов АЗС

19

| Достоинства |  | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Классическая АЗС (стационарные) |  |
| Долговременные, | капитальные | Высокая стоимость |

сооружения	повышенной	пожаро-

Блочные АЗС

Контейнерные АЗС

Модульные АЗС

Мобильные АЗС

АГЗС

Возможные типичные ошибки:

- Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме.

  - Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст.

- Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных

требований.

Критерии оценки работы с таблицами

| № | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не | Работа не выполнена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | полностью |  |  |  |
|  |  |  | Высокий уровень 3 | Средний уровень 2 | Низкий уровень 1 |  |
|  |  |  | балла | балла |  | балл |  |
| 1 | Соответствие | Наблюдение | Содержание | Содержание | 1. | Обучающийс |  |
|  | представленной в | преподавателя | таблицы полностью | материала в таблице | я работу не |  |
|  | таблице |  | соответствует | соответствует | выполнил вовсе. |  |
|  | информации |  | заданной теме | заданной теме, но есть | 2. Содержание ячеек |  |
|  | заданной теме |  |  | недочеты и | таблицы не |  |
|  |  |  |  | незначительные | соответствует |  |
|  |  |  |  | ошибки. | заданной теме. |  |
|  |  |  |  |  | 3 .Имеются не |  |
| 2 | Лаконичность и | Наблюдение | Материал в таблице | Ячейки таблицы | заполненные ячейки |  |
|  | четкость | преподавателя | излагается четко и | заполнены | или серьезные |  |
|  | изложения |  | лаконично, без | материалом, | множественные |  |
|  | материала в |  | лишнего текста и | подходящим по | ошибки. |  |
|  | таблице |  | пояснений. | смыслу, но | 4.Отчет выполнен и |  |
|  |  |  |  | представляет собой | оформлен |  |
|  |  |  |  |  |  | небрежно, без |  |
|  |  |  |  | пространные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соблюдения |  |
|  |  |  |  | пояснения и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | установленных |  |
|  |  |  |  | многословный текст |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | требований. |  |
| 3 | Правильность | Проверка | Оформление | В оформлении |  |  |  |
|  | оформления | работы | таблицы полностью | таблицы имеются |  |  |  |
|  |  |  | соответствует | незначительные |  |  |  |
|  |  |  | требованиям. | недочеты и небольшая |  |  |  |
|  |  |  |  | небрежность. |  |  |  |

20

| Оценка | 4-5 баллов | 6-7 баллов | 8-9 баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «удовлетворительно» | «хорошо» | «отлично» |

Таблицы, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку на 1 балл.

Список литературы и источников:

- А.Н.Волгушев, А.С.Сафонов, А.И.Ушаков Автозаправочные станции. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2001г-176с- Электронный учебник.

- Интернет ресурсы:

http://gazovik-neft.ru/-дата обращения-04.11.2014 http://www.vipwash.ru/azs-дата обращения-04.11.2014

Алгоритм самостоятельной работы с таблицей

- Ознакомьтесь с предлагаемой темой.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Повторите лекционный материал по выбранной теме.

- Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.

- Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации и продумайте ход заполнения таблицы.

- Заполните ячейки таблицы.

- Оформите таблицу в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» и требованиями к оформлению таблиц.

10.Проводите	самоконтроль не только после окончания работы над таблицей, но и

21

непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

11.Сформулируйте вопросы по материалу таблицы, желательные для обсуждения на занятии.

12.Соблюдайте регламент - 2-3печатных листа в зависимости от размера таблицы (кроме титульного).

Самостоятельная работа №5 Составление схем Задание: Составить схему «Автоматическая система отпуска нефтепродуктов»:

Время выполнения: 4 час.

Цель работы:

- Научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и структурировать информацию по заданной теме в виде схемы и оформлять отчет согласно требованиям.

Отчет: оформить учебный материал в виде схемы в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» (Приложение А).

Форма отчета для составления схемы: найденный материал оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается на листах формата А4, сдается на флеш носителе, по электронной почте. Объем отчета - 1 страница печатного текста. Содержание материала оформляется в виде схемы:

Пример оформления схемы:

22

23

Отчет должен иметь следующую структуру:

- Титульный лист.

- Лист со схемой.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание блоков схемы не соответствует заданной теме.

- Имеются логические ошибки в связях между блоками схемы.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Критерии оценки работы по составлению схем

| № | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена |  | Работа выполнена не | Работа не выполнена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | полностью |  |  |  |
|  |  |  | Высокий уровень 3 |  | Средний уровень 2 | Низкий уровень 1 |  |
|  |  |  | балла |  | балла |  | балл |  |
| 1 | Соответствие | Наблюдение | Содержание схемы |  | Содержание | 1. Обучающийся |  |
|  | представленной в | преподавателя | полностью |  | материала в схеме | работу не выполнил |  |
|  | схеме информации |  | соответствует |  | соответствует | вовсе. |  |  |
|  | заданной теме |  | заданной теме |  | заданной теме, но есть | 2. Содержание |  |
|  |  |  |  |  |  | недочеты и | блоков схемы не |  |
|  |  |  |  |  |  | незначительные | соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  | ошибки. | заданной теме. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. | Имеются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | множественные |  |
| 2 | Читаемость, | Наблюдение | Материал в схеме |  | Материал в схеме |  |  |
|  | логичность, | преподавателя | излагается четко и |  | излагается | логические ошибки |  |
|  | лаконичность |  | лаконично, схема |  | недостаточно четко и | в связях между |  |
|  | схемы |  | читается легко, |  | лаконично, кое-где | блоками схемы. |  |
|  |  |  |  |  |  | .Отчет выполнен и |  |
|  |  |  | связи между |  | нарушены логические |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оформлен небрежно, |  |
|  |  |  | блоками |  | связи между блоками |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без соблюдения |  |
|  |  |  | определяются |  | схемы. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | установленных |  |
|  |  |  | логикой изложения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований. |  |
|  |  |  | материала. |  |  |  |  |  |
| 3 | Правильность | Проверка | Оформление схемы |  | В оформлении схемы |  |  |  |
|  | оформления | работы | полностью |  | имеются |  |  |  |
|  |  |  | соответствует |  | незначительные |  |  |  |
|  |  |  | требованиям. |  | недочеты и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | небольшая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | небрежность. |  |  |  |
|  | Оценка | 4-5 баллов |  | 6-7 баллов |  | 8-9 баллов |  |
|  |  | «удовлетворительно» |  | «хорошо» |  | «отлично» |  |

Схемы, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку на 1 балл.

Список литературы и источников:

- А.Н.Волгушев,А.С.Сафонов, А.И.Ушаков Автозаправочные станции.

Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2001г-176с-Электронный учебник.

- Руководство оператора АЗС. ЗАО «ХОРИС», СПБ, 2016 г.

Алгоритм самостоятельного составления схемы

- Ознакомьтесь с предлагаемой темой.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Повторите лекционный материал по выбранной теме.

- Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Внимательно изучите разделы текста основного источника, установите логические связи между ними.

- Подберите факты для составления схемы внутри каждого раздела.

- Выделите среди них основные, общие понятия.

- Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть каждого

основного понятия.

10. Сгруппируйте факты в логической последовательности.

11. Дайте название выделенным группам.

- Начертите схему, используя плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, круги) с надписями и линиями связи.

  - Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при воспроизведении.

- Заполните схему данными.

14.Оформите схему в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» и требованиями к оформлению схем.

25

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над схемой, но и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

- Сформулируйте вопросы по материалу схемы, желательные для обсуждения на занятии.

17.	Соблюдайте	регламент - не более 2 печатных листов.

Самостоятельная работа № 6 Работа с формами Задание: Составить сменный отчет АЗС Время выполнения: 4 часа.

Цель работы:

-	Научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и структурировать информацию по заданной теме в форме таблицы и оформлять отчет.

Отчет: Подготовить сменный отчет по предложенной форме.

Форма отчета: таблицу можно скопировать и вставить в новый файл, заполнить в соответствии с правилами заполнения формы сменного отчета, распечатать на листе формата А4,или представить в электронном виде на флеш носителе. Объем 1лист, ориентация альбомная.

Данные для заполнения таблицы:

- Остаток на начало смены- 2300 л

- Номер ТРК-1

- Поступление НП- 5900 л

- Показания счетчика на начало смены-1900

- Показания счетчика на конец смены- 4500

- Расход нефтепродукта- 2600

- Номер резервуара-2

- Остаток фактический на конец смены- 2250

- Остаток книжный на конец смены- 2258

26

- Излишки на конец смены- ?

- Недостача на конец смены- ?

- Уровень взлива- 2430

- Проверка ТРК на точность - 28 мл

14. Дата начала смены

15. Дата окончания смены

16. Ф.И.О. оператора

27

| Сменный отчет операторов АЗС № 2за «» ноября 2014 г.Смена с 7 час.30 мин. « | » ноября 2014 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилии и инициалы операторов АЗС | ___________________________________________ Петрова А.Н. Муравьёва Г.А. |  |
| по 7 час. 00 мин. « | » ноября 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка НП | Факт. Остаток |  | Поступление |  |  | Показания счетных механизмов ТРК |  | № | уровень взлива, мм | Остаток нефтепродуктов на конец смены | Проверка ТРК на |  |
|  |  | наначало |  | НП, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резервуа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точность отпуска НП |  |
|  |  | смены, л |  | л |  |  |  |  |  |  |  | ра |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |
|  |  |  |  |  |  | Номе | р | на конец | на начало | расход |  |  | общий |  | воды | фактически | книжный, | излишк | недостач |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТРК |  |  | смены | смены | НП, |  |  |  |  |  |  |  | й, | литров | и, | а, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | литров |  |  | литров | л |  |  |  |
| Аи-80 | 2460 |  |  | 9950 |  | 3 |  | 3490 | 1990 | 1500 |  | 1 | 2305 |  |  | - |  | 2510 | 2501 | 9 |  |  | 30 |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аи-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |

Возможные типичные ошибки:

- Содержание ячеек таблицы не соответствует заданным условиям.

- Имеются не заполненные ячейки или ошибки.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Критерии оценки работы с таблицами

| № | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не | Работа не выполнена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | полностью |  |  |  |
|  |  |  | Высокий уровень 3 | Средний уровень 2 | Низкий уровень 1 |  |
|  |  |  | балла | балла |  | балл |  |
| 1 | Соответствие | Наблюдение | Содержание | Содержание | 1. | Обучающийс |  |
|  | представленной в | преподавателя | таблицы полностью | материала в таблице | я работу не |  |
|  | таблице |  | соответствует | соответствует | выполнил вовсе. |  |
|  | информации |  | заданной теме | заданной теме, но есть | 2. Содержание ячеек |  |
|  | заданной теме |  |  | недочеты и | таблицы не |  |
|  |  |  |  | незначительные | соответствует |  |
|  |  |  |  | ошибки. | заданной теме. |  |
|  |  |  |  |  | 3 .Имеются не |  |
|  |  |  |  |  | заполненные ячейки |  |
| 2 | Лаконичность и | Наблюдение | Материал в таблице | Ячейки таблицы |  |  |
|  | четкость | преподавателя | излагается четко и | заполнены | или серьезные |  |
|  | изложения |  | лаконично, без | материалом, | множественные |  |
|  | материала в |  | лишнего текста и | подходящим по | ошибки. |  |
|  | таблице |  | пояснений. | смыслу, но | 4.Отчет выполнен и |  |
|  |  |  |  | представляет собой | оформлен |  |
|  |  |  |  | пространные |  | небрежно, без |  |
|  |  |  |  | пояснения и |  | соблюдения |  |
|  |  |  |  | многословный текст |  | установленных |  |
|  |  |  |  |  |  | требований. |  |
| 3 | Правильность | Проверка | Оформление | В оформлении |  |  |  |
|  | оформления | работы | таблицы полностью | таблицы имеются |  |  |  |
|  |  |  | соответствует | незначительные |  |  |  |
|  |  |  | требованиям. | недочеты и небольшая |  |  |  |
|  |  |  |  | небрежность. |  |  |  |

| Оценка | 4-5 баллов | 6-7 баллов | 8-9 баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «удовлетворительно» | «хорошо» | «отлично» |

Таблицы, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку на 1 балл.

Список литературы и источников:

- А.Н.Волгушев, А.С.Сафонов, А.И.Ушаков Автозаправочные станции. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2016г-176с- Электронный

учебник.

Алгоритм самостоятельной работы с таблицей

- Ознакомьтесь с предлагаемой темой.

- Ознакомьтесь с рекомендуемой литературой.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.

- Заполните ячейки таблицы используя данные для заполнения таблицы.

- Оформите таблицу в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» и требованиями к оформлению таблиц.

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над таблицей, но и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

- Сформулируйте вопросы по материалу таблицы, желательные для обсуждения на занятии.

- Соблюдайте регламент - 1 печатный лист, ориентация альбомная.

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

основной профессиональной образовательной программы

по профессии

23.01.03 Автомеханик

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности "Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами" и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Предпочтительной формой проведения экзамена является выполнение практического задания.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен».

1.1 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНЛЬНОГО МОДУЛЯ.

| Наименование элементов | Формы промежуточной | Средства проверки |
| --- | --- | --- |
| профессионального | аттестации |  |
| модуля |  |  |
| МДК .03.01-МДК.03.02 | Дифференцированный зачет | Тестовое задание N 7 |
|  | (комплексный) | Тестовое задание N 8 |
| УП.03 | Дифференцированный зачет | Практическое задание КОЗ N 1 |
| ПП.01-ПП.03 | Дифференцированный зачет | Практическое задание КОЗ N 6 |
|  | (комплексный) | Практическое задание КОЗ N 2 |

1.2. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ППКРС ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Наименование | Формы | Средства проверки |
| --- | --- | --- |
| профессиональных | промежуточной |  |
| модулей | аттестации |  |
| ПМ 03 |  | ♦ Практическое задание КОЗ N 3 |
| «Заправка транспортных | Экзамен | ♦ Представление(презентация) задания |
| средств горючими и | (квалификационный) | ♦ Анализ портфолио смешанного типа |
| смазочными материалами» |  |  |

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1. Профессиональные и общие компетенции:

- результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

| Профессиональные и общие | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| компетенции, которые возможно |  |
| сгруппировать для проверки |  |
| ПК 3.1. Производить заправку горючими и | соответствие технологической |
| смазочными материалами | транспортных | последовательности этапов заправки; |
| средств на заправочных станциях . | отсутствие случаев нарушений |
|  |  |  | требований техники безопасности; |
|  |  |  | отсутствие случаев нарушений |
|  |  |  | требований пожарной безопасности; |
|  |  |  | соответствие выбора эксплуатационных |
|  |  |  | материалов техническим |
|  |  |  | характеристикам транспортного средства; |
|  |  |  | отсутствие возникновение отсроченной |
|  |  |  | неисправности в результате заправки |
|  |  |  | ГСМ; |
|  |  |  | отсутствие претензий по объему и |
|  |  |  | качеству выполненных работ в течении |
|  |  |  | гарантийного срока; |
|  |  |  | обоснованность выбора оборудования и |
|  |  |  | инструмента для проведения заправки. |
| ПК 3.2. Проводить технический осмотр и | соответствие этапов и объема работ |
| ремонт | оборудования | заправочных | видам технического обслуживания |
| станций. |  |  | оборудования; |
|  |  |  | соответствие этапов и объема работ |
|  |  |  | особенностям конструкции |
|  |  |  | оборудования; |
|  |  |  | обоснованность определения |
|  |  |  | дополнительных работ по |
|  |  |  | сопутствующему ремонту при |
|  |  |  | техническом обслуживании; |
|  |  |  | обоснованность выбора оборудования и |
|  |  |  | инструмента для проведения работ; |
|  |  |  | выполнение требований инструкций и |
|  |  |  | правил техники безопасности в ходе |
|  |  |  | операций технического обслуживания; |
|  |  |  | соблюдение технологической |
|  |  |  | последовательности работ; |
|  |  |  | соответствие выбора расходных и |
|  |  |  | эксплуатационных материалов |
|  |  |  | техническим характеристикам и |

|  | нормативам при проведении работ; |  |
| --- | --- | --- |
|  | отсутствие возникновение отсроченной |  |
|  | неисправности в элементе воздействия; |  |
|  | отсутствие случаев нарушений |  |
|  | требований техники безопасности и |  |
|  | пожарной безопасности; |  |
|  | отсутствие претензий по объему и |  |
|  | качеству выполненных работ в течении |  |
|  | гарантийного срока. |  |
| ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно - | правильность оформления талонов, |  |
| отчѐтную и планирующую документацию. | дефектовочных ведомостей по работам |  |
| . | технического обслуживания и ремонта |  |
|  | оборудования; |  |
|  | соответствие оформления учетной |  |
|  | документации при приеме, хранении, |  |
|  | отпуске нефтепродуктов требованиям |  |
|  | предприятия-работодателя; |  |
|  | соответствие оформления заявок, |  |
|  | нарядов-заказов на выполнение работ, |  |
|  | соответствие проверки оформления |  |
|  | товарно-транспортных накладных |  |
|  | требованиям предприятий работодателя и |  |
|  | поставщика. |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, | проведение анализа рабочих ситуаций; |  |
| осуществлять текущий и итоговый | прогнозирование результатов собственной |  |
| контроль, оценку и коррекцию | деятельности; |  |
| собственной деятельности, нести | решение стандартных и нестандартных |  |
|  | профессиональных задач на основе |  |
| ответственность за результаты своей |  |  |
|  | анализа конкретной ситуации; |  |
| работы |  |  |
|  | самоанализ и коррекция результатов |  |
|  | собственной работы; |  |
|  | аккуратность при работе с заказами. |  |

- дифференцированному зачету по МДК допускаются обучающиеся, которые выполнили не менее 70% практических работ/заданий и по результатам текущего контроля имеют положительные оценки (Приложение1).

- дифференцированному зачету по УП и ПП допускаются обучающиеся, которые имеют не более 30% пропусков по учебной или производственной практике и по результатам текущего контроля имеют положительные оценки .

  - экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 03.01 и МДК 03.02, по учебной и производственной практикам в рамках данного профессионального модуля.

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 03.Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

_____________________________________________________Ф.И.

обучающийся на _ курсе по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик, освоил программу профессионального модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

в объеме ___ часов  с  01.09.201_ г. по 30.12.201_ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля.

| Элементы модуля | Формы промежуточной | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код и наименование МДК, код | аттестации |  |  |
| практик) |  |  |  |
| МДК 03.01 "Оборудование и | Дифференцированный |  |  |
| эксплуатация заправочных станций" | зачет |  |  |
| МДК 03.02 "Организация | Дифференцированный |  |  |
| транспортировки, приема, хранения и | зачет |  |  |
| отпуска нефтепродуктов" |  |  |  |
| УП.03 | Дифференцированный |  |  |
|  | зачет |  |  |
| ПП.03 | Дифференцированный |  |  |
|  | зачет |  |  |
| 2.2 Требования к портфолио |  |  |  |
| Тип портфолио: смешанный. |  |  |  |

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио :

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-стижения, определенных руководителем.

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК.5	Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в	профессио

нальной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний ( для юношей ).

Портфолио	оформляется	на обучающегося	в	течении всего	периода	освоения

программы профессионального модуля, в том числе в период учебной и производственной практик. При изучении теоретической части модуля портфолио оформляется преподавателем МДК, при прохождении учебной и производственной практик - мастером производственного обучения данной группы .

Состав портфолио:

Портфолио должно быть оформлено в соответствии с Положением о Портфолио ОУ.

Обязательные материалы:

- Аттестационный лист по учебной практике.

- Аттестационный лист по производственной практике.

- Оценочная ведомость по профессиональному модулю.

4. Ведомость выполнения практических и лабораторных работ МДК.

5. Характеристика с производственной практики.

- Отчет по производственной практике.

Дополнительные материалы:

- Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие и практические работы, расчеты (выборочно).

8. Отзывы работодателей с мест производственной практики.

9. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности).

10. Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения,

11. Сертификаты за участие в лицейских и областных мероприятиях,

12. Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др. Фотоотчеты.

13. Копия приписного свидетельства (для юношей).

7

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Задания для оценки освоения МДК.03.01 ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ.

Тестовое задание № 7:

- Какое оборудование на АЗС предназначено для хранения, отпуска и приума нефтепродуктов?

Отметьте знаком «+» правильный ответ.

ТРК

Технологическая площадка ОП-50

Резервуар Сливной колодец

- Допишите определение: Слой нефтепродукта, находящийся между нижним и обратным клапаном всасывающей трубы и нижним концом сливной трубы называется

_____________________________________________

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.Определение погрешности работы ТРК это –

а) «Сброс на 0»; б) уровень н/п.;

в) как разность между заданной компьютером дозой и объемом, оказавшимся в образцовом мернике; г) проверка работы насоса.

- Выберите и поставьте соответствие, между названием (оборудования/средством измерения) и сроком поверки.

Резервуары Мерные цилиндры

Ареометры

1 раз в 5 лет; 1раз в 4 года; при вводе в эксплуатацию нового и до конца его существования.

- Укажите последовательность, поставив очерѐдность действий оператора при определении погрешности работы ТРК.

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

| № | Вид операции | № |
| --- | --- | --- |
|  |  | последовательности |
| 1 | Внешний осмотр |  |
| 2 | Проверка работы указателей разового учѐта и задающего устройства |  |
| 3 | Проверка герметичности ТРК |  |
| 4 | Определение номинального расхода и абсолютной, относительной |  |
|  | погрешности при номинальном расходе |  |
| 5 | Проверка установки указателя разового учѐта в нулевое положение |  |

- Вычислите абсолютную погрешность (Δ): если Vк – 10000 а Vм – 9950=

- Выберите и поставьте соответствие, между названием и средством

измерения.

Предназначен для измерения уровня н/п и подтоварной воды в резервуарах АЗС вместимостью до 100м3.

Предназначен для определения плотности и температуры н/п в отобранной пробе.

Для определения показателей качества н/п при выполнении приѐмо-сдаточного анализа на АЗС: плотность; содержание механических примесей и воды (визуально); внешний вид.

Транспортная мера полной вместимости. Согласно ГОСТ Р 8.569 - 98 Мерный цилиндр; Ареометр; Метрошток; Автоцистерна.

- Вставьте пропущенные значения.

Ежедневное техническое обслуживание проводится по потребности, но не менее одного раза в _______; профилактическое – после прокачки ________л топлива, но не реже одного раза в ________; сезонное – ____________ с целью подготовки колонки к эксплуатации в зимних и летних условиях.

- Вставьте пропущенные значения.

Оператор обязан:

  - проверить исправность, а/ц и ________________________.

  - двигатель а/ц должен быть _____________ (если слив н/п производи самотеком);

  - наконечник на сливном рукаве должен быть из без __________ материала.

  - заземлить ________ а/ц, если слив производиться параллельно из основной а/ц и с прицепа.

  - замер н/п в резервуаре АЗС производиться спустя ________ минут после окончания слива.

  - заземление  устанавливаются  _______________  слива  и  снимается  _______________

слива.

  - во время слива оператор должен находиться у _____________________ на расстоянии примерно ___ м., от него с _________________ стороны.

- Укажите вариант верного ответа_________

    - Пробы нефтепродуктов хранятся вне помещения АЗС в металлическом ящике с гнуздами.

    - В помещении, отвечающем противопожарным требованиям, предъявленным к кладовым для хранения нефтепродуктов.

    - Все варианты верны.

- Выберите и поставьте соответствие, между названием и видом АЗС.

- наземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которой характеризируется размещением ТРК и контейнера хранения топлива выполненного как единое заводское изделие.

Размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки транспортных средств предприятия.

На территории которой предусмотрена заправка баллонов грузовых, специальных и легковых автомобилей сжиженным природным газом, используемого в качестве моторного топлива.

Топливозаправочный пункт; Автономная газозаправочная станция; Модульная АЗС.

- Выберите и поставьте соответствие.

| Пожароопасная/взрывоопасная зона | Расстояние (м) |
| --- | --- |
| на АЗС |  |
| ТРК |  |
| У дыхательного клапана |  |
| У резервуара |  |
| 8м. 20м. 5м. 3м. |  |

Эталон ответов

к тестовому заданию № 7 по МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций.

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Резервуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | гидравлическая затворка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резервуары |  | 1 раз в 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мерные цилиндры |  | при вводе в эксплуатацию нового и до конца его существования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ареометры |  | 1раз в 4 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1, | 4, | 2, | 5, | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | = Vк – Vм = 10000 - 9950 = 50мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предназначен для измерения уровня н/п и подтоварной воды в резервуарах |  | Метрошток |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АЗС вместимостью до 100м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предназначен для определения плотности и температуры н/п в отобранной |  | Ареометр |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пробе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для определения показателей качества н/п при выполнении приѐмо- |  | Мерный цилиндр |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сдаточного анализа на АЗС: плотность; содержание механических примесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и воды (визуально); внешний вид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Транспортная мера полной вместимости. Согласно ГОСТ Р 8.569 - 98 |  | Автоцистерна |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Ежедневное техническое обслуживание проводится по потребности, но не менее одного раза в | сутки | ; |  |
|  |  | профилактическое – после прокачки 200 000 л топлива, но не реже одного раза в месяц; сезонное – два раза |  |
|  |  | в год с целью подготовки колонки к эксплуатации в зимних и летних условиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Оператор обязан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. проверить исправность, а/ц и сливного рукава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. двигатель а/ц должен быть заглушен (если слив н/п производи самотѐком); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. наконечник на сливном рукаве должен быть из без искрового материала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. заземлить обе а/ц, если слив производиться параллельно из основной а/ц и с прицепа. |  |
|  |  | e. замер н/п в резервуаре АЗС производиться спустя 20 минут после окончания слива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f. заземление устанавливаются до начала слива и снимается после окончания слива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g. во время слива оператор должен находиться у сливного колодца на расстоянии примерно 1 м., от него с |  |
|  |  | наветренной стороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С наземным расположением резервуаров для хранения топлива, |  | Модульная АЗС |  |  |  |
|  |  |  |  | технологическая система которой характеризируется размещением ТРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и контейнера хранения топлива выполненного как единое заводское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изделие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещаемая на территории предприятия и предназначенная для |  | Топливозаправочный пункт |  |  |  |
|  |  |  |  | заправки транспортных средств предприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На территории которой предусмотрена заправка баллонов грузовых, |  | Автономная |  |  |  |
|  |  |  |  | специальных и легковых автомобилей сжиженным природным газом, |  | газозаправочная станция |  |  |  |
|  |  |  |  | используемого в качестве моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожароопасная/взрывоопасная зона |  |  |  |  |  | Расстояние (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У дыхательного клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценок:

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Максимальное количество баллов - 12 баллов Отметка «5» - 12-11 баллов

Отметка «4» - 10-8 баллов

Отметка «3» - 7-6 баллов

Отметка «2» - 5 и менее баллов

Задания для оценки освоения МДК.03.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПРИЁМА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ.

Тестовое задание № 8:

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

К основным показателям качества бензина относятся:

| □ цвет; | □ |
| --- | --- |
| □ давление; | □ |
| □ детонационная стойкость; | □ |
| □ фракционный состав; | □ |

запах;

давление насыщенных паров;

химическая стабильность;

испарение.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

В чем поступает топливо на АЗС?

а) в бочках	в) в автоцистерне

б) в канистрах	г) в баллонах.

- Выберите правильный вариант ответа и впишите его.

Отобранная проба заливается в литровый _____________мерный цилиндр, где производится измерение плотности и температуры нефтепродукта, проверка его на отсутствие в нем механических примесей, на прозрачность.

а) пластиковый	б) металлический	в) стеклянный

- Отметьте знаком «+» неправильный ответ.

Когда запрещается принимать нефтепродукт из автоцистерны в резервуар АЗС.

Во время грозы и стихийных бедствий.

Во время дождя и снегопада.

Нефтепродукта в автоцистерне больше чем может поместиться, в резервуар АЗС

Неисправно сливное устройство, а\ц или резервуара АЗС.

Отсутствует или неисправно заземляющее устройство а/ц.

Отсутствуют товарно-транспортные документы, либо их неправильное оформление.

При несоответствии или отсутствии паспорта (сертификата), подтверждающего качество н/п.

Отсутствие пломбы на верхнем люке или на сливном вентиле а/ц.

Уровень н/п в а/ц ниже планки.

При выявлении недостачи н/п в а/ц необходимо согласование с руководством АЗС и составление соответствующего акта.

Наличие в н/п, а/ц воды или механических примесей или несоответствие хотя бы одного из показателей контрольной пробы.

- Выберите правильный вариант ответа и отметьте его знаком «+».

Какой эталонный углеводород в процентном содержании смеси принимают за октановое число.

а) Нормальный гептан	б) изооктан

6. Можно ли проводить измерения уровня нефтепродукта во время слива его из автоцистерны в резервуар?

Выберите верный ответ:

a)	Да.	б) Нет.

11

- Поставьте соответствие.

Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре

Температурой помутнения

Температурой застывания

- - называют температуру, при которой топливо теряет прозрачность в результате выпадения кристаллов углеводородов и льда. Бесперебойная работа двигателя обеспечивается при температуре помутнения топлива на 5...10 °С ниже температуры воздуха, при которой эксплуатируется автомобиль.

- – самая высокая температура, при которой данный объем топлива не протекает через стандартизованную фильтрующую установку в течение определенного времени, во время охлаждения в стандартизованных условиях.

- - при которой ДТ теряет подвижность. Дизель работает бесперебойно при температуре застывания топлива на 5...10°С ниже температуры воздуха, при которой эксплуатируется автомобиль.

- Какими измерительными инструментами измеряют уровень нефтепродукта и подтоварной воды в резервуаре?

Выберите правильные варианты ответов и отметьте их знаком «+».

| a) | Мерник. | d) Уровнемер |
| --- | --- | --- |
| b) | ТРК. | c) Ареометр |
| c) | Метрошток. | e) Мерный цилиндр. |

- Как определить объѐм нефтепродукта в резервуаре?

Выберите правильный вариант ответа и отметьте его знаком «+».

- По журналу « Учета поступивших нефтепродуктов».

- По градуировочным таблицам.

- По сменному отчету.

10. Какие данные указывают на этикетке при упаковке проб?

Выберите правильный вариант ответа ________.

| а) Название организации; | ж) № Пробы; | л) № Прицепа; |
| --- | --- | --- |
| б) № АЗС ; | з) Дата; | м) Водителя а/ц; |
| в) № Резервуара; | е) Время; | н) Оператора АЗС; |
| г) Марка н/п; | и) Поставщик; | о) Срок хранения; |
| д) ГОСТ (ТУ, СТО); | к) № Машины; | с) Все из перечисленного. |

- Если при сливе н/п из а/ц в резервуаре АЗС произошел пролив их в сливной колодец - необходимо провести уборку пролившихся н/п. укажите, кто должен произвести уборку нефтепродуктов.

Выберите правильный вариант ответа и отметьте его знаком «+».

| Операторы АЗС □ | Дворники □ | Заправщики □ |
| --- | --- | --- |
| 12.Впишите соответствие. |  |  |
| Транспорт |  | Вид/ размер заземления |

- автоцистерны при перевозке н/п

- а/ц при сливе нефтепродукта в резервуар АЗС

- легковых автомашин

а) - это тросик заземления от а/ц к выносному заземлителю на газоне АЗС; б) - цепь, которая должна касаться дороги хвостиком длинной не менее 10 см; в) - это полоска резины «антистатик» или «электростатик».

Эталон ответов

к тестовому заданию № 8

по МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

| № вопроса |  | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | детонационная стойкость; фракционный состав; давление насыщенных паров; |
|  | химическая стабильность. |
| 2 | в |  |
| 3 | в |  |
| 4 | Во время дождя и снегопада. |
| 5 | б |  |
| 6 | б |  |
| 7 | a, | b, c |
| 8 | c |  |
| 9 | b |  |
| 10 | с |  |
| 11 | Операторы АЗС |
| 12 | б, | а, в |

Критерии оценок:

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Максимальное количество баллов - 12 баллов Отметка «5» - 12-11 баллов

Отметка «4» - 10-8 баллов

Отметка «3» - 7-6 баллов

Отметка «2» - 5 и менее баллов

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа-характеристики по учебной практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика

- с учетом выполненного вида работ на дифференцированном зачете. проводимого на базе Образовательного учреждения.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных производственной характеристики обучающегося с места прохождения производственной практики и аттестационного листа, с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика

- с учетом выполненного вида работ на дифференцированном зачете. проводимого на предприятии.

Оценка освоения профессиональных компетенций происходит поэтапно по накопительной системе на протяжении освоения программы модуля ПМ 03 на

дифференцированных зачетах по учебной и производственной практике, освоение профессиональных компетенций подтверждается документами , представленными в портфолио .

4.1 Перечень заданий для оценки освоения видов профессиональной деятельности по накопительной системе

| №Этап контроля | Средства контроля | Предмет оценки |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |

| 1. | Дифференцированный зачет | КОЗ № 1 Вариантов – 2. | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по УП.03 | "Отпуск нефтепродуктов через ККМ: | ПК 3.3 |
|  |  | заданной дозы в литрах, рублях, «до |  |
|  |  | полного бака. Оформление сменного |  |
|  |  | отчета". |  |  |  |
| 2. | Дифференцированный зачет | КОЗ № 2 Вариантов – 1. | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | по ПП.01-ПП.03 (комплексный) | "Заправка | газом | транспортного |  |
|  |  | средства." |  |  |  |
| 3. | Экзамен квалификационный ПМ.03 | КОЗ № 3 Вариантов – 14. | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  |  | «Заправкабензиномидизельным | ПК 3.3 |
|  |  | топливом транспортного средства» |  |
|  |  | Анализ портфолио | Порфолио |

4.2 Компетентностно-ориентированные задания для дифференцированных зачетов

ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) № 1

Дифференцированный зачет по УП.03 Количество вариантов – 2

Типовое задание: "Отпуск нефтепродуктов через ККМ: заданной дозы в литрах, рублях, до полного бака. Оформление сменного отчѐта".

Условия выполнения задания:

- Место выполнения задания в лаборатории ОУ.

- Максимальное время выполнения задания: 10 мин.

- Материально-техническое обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Вариант № 1.

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием АЗС. Время выполнения задания- 10мин Задание

- Заправьте транспортное средство топливом на заданную дозу.

- Произведите технологический отпуск топлива.

- Закройте смену.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Вариант № 2.

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием АЗС Время выполнения задания-10 мин Задание

- Проведите ЕТО оборудования АЗС.

- Откройте смену.

- Заправьте транспортное средство на заданную сумму.

- Напечатайте X- отчет.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчета за смену и итогового отчета.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

компетентностно-ориентированного задания

"Отпуск нефтепродуктов через ККМ: заданной дозы в литрах, рублях, до полного бака.

Оформление сменного отчета."

Количество вариантов задания для экзаменующегося-2 Время выполнения -10 минут

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Вариант 1-2

| № | Критерии | Баллы |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| Проведение ЕТО оборудования заправочной станции | 12 баллов |
| 1 | Последовательность выполнения операций | 1 балл |
| 2 | Правильность выполнения операций |  |
| 2.1 | Осмотр топливораздаточной колонки (ТРК) с целью определения отсутствия | 1 балл |
|  | механических повреждений обшивки колонки и раздаточного крана, |  |
|  | целостности лампочек освещения табло. Отсутствие механических |  |
|  | повреждений и трещин на внешней оболочке рукава и на стекле табло, |  |
|  | отсутствие подтекания топлива в гидравлической системе |  |
|  | топливораздаточной колонки. |  |
| 2.2. | Проверка состояния заземляющего устройства ТРК. | 1 балл |
| 2.3 | Проверка работоспособности и подвижности флажка лотков раздаточного | 1 балл |
|  | крана. |  |
| 2.4 | Проверка целостности и сохранности пломб ТРК. | 1 балл |
| 2.5 | Натяжение ремня ТРК между шкивами электродвигателя и насоса | 1 балл |
| 2.6 | Проверка целостности корпусов электрооборудования и оболочек | 1 балл |
|  | электрических кабелей ТРК. |  |
| 2.7 | Проверка наличия всех крепежных элементов ТРК (при необходимости | 1 балл |
|  | подтянуть) |  |
| 2.8 | Проверка производительности колонки | 1 балл |
| 2.9 | Проверка работоспособности дистанционного управления заправочной | 1 балл |
|  | станции. |  |
| 2.10 | Оформление отчетной документации на проведение ЕТО оборудования | 1 балл |
|  | заправочной станции |  |
| 3 | Готовность оборудования заправочной станции к приему и отпуску топлива | 1 балл |
|  | Заправка транспортного средства топливом | 3 балла |
| 4 | Установка раздаточного топливного крана в приемное устройство | 1 балл |
|  | автомобиля |  |
| 5 | Установка на пульте управления нормы отпуска топлива и включение | 1 балл |
|  | заправочной колонки. |  |
| 6 | Отключение колонки. | 1 балл |
|  | Оформление учетно–отчѐтной документации | 2 балла |
| 7 | Выбор комплектов отчетной документации | 1 балл |
| 8 | Заполнение отчетной документации | 1 балл |
|  | Максимальное количество баллов - 17 баллов |  |

Отметка «2» - менее 9 баллов

Отметка «3» - 9-12 баллов

Отметка «4» - 13-15 баллов

Отметка «5» - 16-17 баллов

ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) № 2

Дифференцированный зачет по ПП.03

Количество вариантов – 1

Типовое задание: "Заправка газом транспортного средства."

Условия выполнения задания:

- Место выполнения задания: на предприятии.

- Максимальное время выполнения задания: 10 мин.

- Материально-техническое обеспечение:

- тренажер - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Вариант 1 Цель задания:

Оценить следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо заправить транспортное средство сжатым газом с ТРК № 1 в количестве 15 л и принятием оплаты наличными, используя тренажер - имитатор рабочего места оператора АГЗС.

Время выполнения задания – 10 минут

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека за оказанную услугу.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

компетентностно-ориентированного задания

"Заправка газом транспортного средства"

Количество вариантов задания для экзаменующегося-1.

Время выполнения -10 минут

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Вариант 1

| № п/п | Критерии | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | - правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска | 2 балла |
|  | топлива в непосредственной близости от ТРК с требуемым топливом; |  |
| 2. | - правильная установка раздаточного топливного крана в приемное устройство | 2 балла |
|  | автомобиля; |  |
| 3. | - правильный выбор поста налива и рукава, через которые будет производиться налив; | 2 балла |
| 4. | - правильное задание количество литров для отпуска топлива в соответствии с заказом; | 2 балла |
| 5. | - правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа; | 2 балла |
| 6. | - осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива информации, | 2 балла |
|  | напечатанной в чеке. |  |

Максимальное количество баллов - 12 баллов

Отметка «2» - менее 8 баллов

Отметка «3» - 8-6 баллов

Отметка «4» - 10-9 баллов

Отметка «5» - 11-12 баллов

4.3 Аттестационный лист по учебной практике.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________ФИО

обучающийся на ___ курсе по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик

прошел учебную практику по профессиональному модулю

ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами в объеме __ часов с « »__________________201_ г. по « »______________201_ г.

на предприятии _______________________________________________________________________

Вид профессиональной деятельности: заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

_________________________________________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ

| Профессиональные | Умения |  | Виды работ |  | Объем | Качество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ | выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (час) | работ (балл) |  |
| ПК 3.1 Производить | Проводить текущий |  | Эксплуатация АЗС: |  |  |  |  |  |
| заправку горючими и | ремонт обслуживаемого |  | Приѐм, перекачка, замер уровня |  |  |  |  |
| смазочными | оборудования; |  | нефтепродукта. Пуск и |  |  |  |  |
| материалами | производить пуск и |  | остановка ТРК. |  |  |  |  |
|  | остановку топливно- |  | Обслуживание ТРК. Текущий |  |  |  |  |
| ПК 3.2 Проводить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | раздаточных колонок; |  | ремонт ТРК. |  |  |  |  |
| технический осмотр и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производить ручную |  | Прием, хранение и определение |  |  |  |  |
| ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качества нефтепродуктов. |  |  |  |  |
|  | заправку горючими и |  |  |  |  |  |  |
| заправочных станций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смазочными материалами |  | Отпуск нефтепродуктов. |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3 Вести и |  |  | Заправка автомобилей бензином, |  |  |  |  |
|  | транспортных и |  |  |  |  |  |  |
| оформлять учетно- | самоходных средств; |  | дизелем, газом. |  |  |  |  |
| отчетную и | производить заправку |  | Отпуск, замер количества |  |  |  |  |
|  |  |  | нефтепродуктов. Отбор пробы. |  |  |  |  |
| планирующую | газобаллонного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные правила работы на |  |  |  |  |
| документацию | оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компьютерно-кассовой системе |  |  |  |  |
|  | транспортных средств; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | управления. |  |  |  |  |
|  | производить заправку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отпуск нефтепродуктов через |  |  |  |  |
|  | летательных аппаратов, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комьютерно-кассовую систему за |  |  |  |  |
|  | судов и всевозможных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наличный расчет. |  |  |  |  |
|  | установок; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отпуск нефтепродуктов за |  |  |  |  |
|  | осуществлять |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безналичный расчет. |  |  |  |  |
|  | транспортировку и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отпуск сопутствующих товаров. |  |  |  |  |
|  | хранение баллонов и сосудов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Печать прямых и возвратных |  |  |  |  |
|  | со сжиженным газом; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чеков, X- и Z- - отчѐтов. Ведение |  |  |  |  |
|  | учитывать расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборота по кассе. |  |  |  |  |
|  | эксплуатационных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учѐтно–отчѐтная документация. |  |  |  |  |
|  | материалов; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Открытие и закрытие смены. |  |  |  |  |
|  | проверять и применять |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сменный отчѐт. |  |  |  |  |
|  | средства пожаротушения; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Действия в нештатных |  |  |  |  |  |
|  | вводить данные в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ситуациях |  |  |  |  |
|  | персональную электронно- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охрана труда: действия при |  |  |  |  |
|  | вычислительную машину. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | возникновении неисправностей. |  |  |  |  |
| Дифзачет ПМ 03. КОЗ № 1 " Отпуск нефтепродуктов через ККМ : заданной |  |  |  |  |
| дозы в литрах, рублях, до полного бака. Оформление сменного отчѐта". |  |  |  |  |
| Итоговая оценка по учебной практике ПМ 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Карта формирования общих компетенций

| ОК |  | Наименование |  |  |  |  |  | Показатель |  |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +/- |  |
| ОК 1 | Понимать | сущность | и социальную | - Анализ ситуации на рынке труда. |  |  |  |  |
|  | значимость |  | своей |  | будущей | -Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям |  |  |
|  | профессии, |  | проявлять | к | ней | работы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | Участие в работе кружка | технического |  | творчества, |  |  |
|  | устойчивый интерес . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурсах |  | профессионального |  | мастерства, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессиональных олимпиадах. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Активность , инициативность в процессе освоения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
| ОК 2 | Организовывать |  | собственную | - Определение цели и порядка работы. |  |  |  |  |
|  | деятельность, |  | исходя | из | цели | и | - Обобщение результата. |  |  |  |  |  |
|  | способов | ее | достижения | , | - | Использование в работе полученные ранее знания и |  |  |
|  |  |  |  |  | умения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | определенных руководителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Рациональное распределение времени при выполнении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 3 | Анализировать | рабочую ситуацию, | - | Самоанализ | и | коррекция | результатов | собственной |  |  |
|  | осуществлять | текущий и | итоговый | деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль, оценку и коррекцию | - Способность принимать решения в стандартных и |  |  |
|  | собственной | деятельности, | нести | нестандартных производственных ситуациях. |  |  |  |
|  | ответственность за результаты своей | - Ответственность за свой труд . |  |  |  |  |
|  | работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 4 | Осуществлять |  | поиск |  | информации, | - Обработка и | структурирование информации. |  |  |
|  | необходимой |  | для |  | эффективного | - Нахождение и использование источников информации. |  |  |
|  | выполнения |  | профессиональных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 5 | Использовать |  | информационно- | - | Нахождение, | обработка, | хранение | и | передача |  |  |
|  | коммуникационные | технологии | в | информации с | помощью мультимедийных | средств, |  |  |
|  | профессиональной деятельности. |  | информационно - коммуникативных технологий. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Работа с различными прикладными программами. |  |  |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, | - Терпимость к другим мнениям и позициям. |  |  |  |  |
|  | эффективно общаться с коллегами, | - Оказание помощи участникам команды. |  |  |  |  |
|  | руководством, клиентами . |  |  |  | - | Нахождение | продуктивных способов реагирования в |  |  |
|  |  |  |  |  | конфликтных ситуациях. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение обязанностей в соответствии с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | распределением групповой деятельности. |  |  |  |  |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в | - | Уровень физической подготовки . - Стремление к |  |  |
|  | том | числе |  | с |  | применением | здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |
|  | полученных |  | профессиональных | - | Активная |  | гражданская | позиция |  | будущего |  |  |
|  |  |  |  | военнослужащего. |  |  |  |  |  |
|  | знаний (для юношей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Занятия в спортивных секциях. |  |  |  |  |

Характеристика_____________________________________________________________________(ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата «____»_____________________ 20___г.

Мастер производственного обучения ______________/ ____________________________/

Ответственное лицо организации __________________/ _________________________________/

4.4 Аттестационный лист по производственной практике.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

___________________________________________________________________________ФИО

обучающийся на ___ курсе по профессии СПО 23 .01.03 Автомеханик

прошел производственную практику по профессиональному модулю

ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

- объеме __ часов с «___» ________201_ г. по «___» ________201_ г.

на предприятии ___________________________________________________________

Вид профессиональной деятельности: заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Виды и качество выполнения работ

| Профессиональные |  |  | Объем | Качество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компетенции. | Умения | Виды работ | работ | выполнения |  |
|  |  |  | (час) | работ (балл) |  |
| ПК 3.1 Производить | Проводить текущий ремонт | Диагностика приборов и |  |  |  |
| заправку горючими и | обслуживаемого оборудования; | оборудования. |  |  |  |
| смазочными | производить пуск и остановку | 1. Проведение технических |  |  |  |
| материалами |  | измерений соответствующими |  |  |  |
|  | топливно-раздаточных |  |  |  |  |
| ПК 3.2 Проводить |  | инструментами и приборами. |  |  |  |
|  | колонок; |  |  |  |  |
| технический осмотр и |  | 2. Определение качества |  |  |  |
|  | производить ручную заправку |  |  |  |  |
| ремонт оборудования |  | нефтепродуктов. |  |  |  |
| заправочных станций | горючими и смазочными | 3. Диагностика приборов и |  |  |  |
| ПК 3.3 Вести и | материалами транспортных и | оборудования. |  |  |  |
| оформлять учетно- | самоходных средств; |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, обслуживание и |  |  |  |
| отчетную и | производить заправку | сборка узлов ТРК. |  |  |  |
| планирующую | газобаллонного оборудования | 1. Разборка обслуживание и |  |  |  |
| документацию | транспортных средств; | сборка раздаточных кранов. |  |  |  |
|  | производить заправку | 2. Обслуживание оборудования |  |  |  |
|  |  | резервуаров и запорной |  |  |  |
|  | летательных аппаратов, судов |  |  |  |  |
|  |  | арматуры АЗС. |  |  |  |
|  | и всевозможных установок; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт |  |  |  |
|  | осуществлять | оборудования ТРК. |  |  |  |
|  | транспортировку и хранение |  |  |  |  |
|  |  | Оборудования газовой |  |  |  |
|  | баллонов и сосудов со | заправочной станции. |  |  |  |
|  | сжиженным газом; | 1. Обслуживание оборудования |  |  |  |
|  | учитывать расход | газовой заправочной станции. |  |  |  |
|  |  | 2. Заполнение учетно-отчетной |  |  |  |
|  | эксплуатационных |  |  |  |  |
|  |  | документации АЗС. |  |  |  |
|  | материалов; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Заправка транспортных |  |  |  |
|  | проверять и применять |  |  |  |  |
|  |  | средств жидким и |  |  |  |
|  | средства пожаротушения; |  |  |  |  |
|  |  | газообразным топливом. |  |  |  |
|  | вводить данные в персональную |  |  |  |  |
|  | электронно-вычислительную |  |  |  |  |
|  | машину. |  |  |  |  |
| Дифферинцированый зачет ПМ 03. КОЗ № 2 "Заправка газом транспортного |  |  |  |
| средства." |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка по производственной практике ПМ 03 |  |  |  |

Карта формирования общих компетенций

|  | Общие компетенции | Вид деятельности | Основной показатель | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | результата | +/- |  |
|  | ОК 1. Понимать сущность и | Проявление к профессии | Проявлял(а) устойчивый интерес к |  |  |
|  | социальную значимость своей | устойчивого интереса. | профессии: соблюдал(а) действующие в |  |  |
|  | будущей профессии, проявлять к |  | организации правила внутреннего |  |  |
|  |  |  | трудового распорядка , соблюдал(а) |  |  |
|  | ней устойчивый интерес . |  |  |  |  |
|  |  |  | требования охраны труда и пожарной |  |  |
|  |  |  | безопасности ,своевременно и качественно |  |  |
|  |  |  | выполнял(а) порученные задания. |  |  |
|  | ОК 2. Организовывать | Организация своей | Организовал(а) собственную деятельность в |  |  |
|  | собственную деятельность, | деятельности в | соответствии с целями поставленными |  |  |
|  | исходя из цели и способов ее | соответствии с целями , | рукрводителем (директором). |  |  |
|  |  |  | . |  |  |
|  | достижения , определенных | поставленными |  |  |  |
|  | руководителем. | руководителем . |  |  |  |
|  | ОК 3. Анализировать рабочую | Проявление способности | Планировал(а) свою работу. |  |  |
|  | ситуацию, осуществлять текущий | определять цели | Осуществлял(а) самоконтроль своей |  |  |
|  | и итоговый контроль, оценку и | ,планировать свою работу | деятельности. |  |  |
|  |  |  | Корректировал(а) результаты работы в |  |  |
|  | коррекцию собственной | ,анализировать рабочую |  |  |  |
|  |  |  | процессе самостоятельной деятельности. |  |  |
|  | деятельности, нести | ситуацию ,осуществлять |  |  |  |
|  |  |  | Несет ответственность за предоставление |  |  |
|  | ответственность за результаты | оценку и коррекцию |  |  |  |
|  |  |  | достоверной информации клиентам. |  |  |
|  | своей работы. | собственной деятельности |  |  |  |
|  |  | ,брать на себя |  |  |  |
|  |  | ответственность по |  |  |  |
|  |  | итогам работы. |  |  |  |
|  | ОК 4. Осуществлять поиск | Поиск необходимой | При необходимости осуществлял (а) поиск |  |  |
|  | информации, необходимой для | информации в | информации. |  |  |
|  | эффективного выполнения | специлизированной, | Выполнял (а) профессиональные задачи, с |  |  |
|  | профессиональных задач. | справочной и | привлечением самостоятельно найденной |  |  |
|  |  | дополнительной | информации. |  |  |
|  |  | литературе. |  |  |  |
|  | ОК 5. Использовать | Использование интернет- | Использовал(а) информационно- |  |  |
|  | информационно- | ресурсов и | коммуникационные технологии при |  |  |
|  | коммуникационные технологии в | информационно- | выполнении и оформлении презентаций, |  |  |
|  |  |  | рефератов. |  |  |
|  | профессиональной деятельности. | коммуникационных |  |  |  |
|  |  | технологий в своей |  |  |  |
|  |  | деятельности. |  |  |  |
|  | ОК 6. Работать в коллективе и | Работа в команде, | При работе в команде, общении с |  |  |
|  | команде, эффективно общаться с | эффективное общение с | клиентами, коллегами, руководителями - |  |  |
|  | коллегами, руководством, | коллегами, руководством. | соблюдал(а) принципы толерантного |  |  |
|  |  |  | отношения. |  |  |
|  | клиентами. |  |  |  |  |
|  | ОК 7. Исполнять воинскую | Своевременное получение | Участвовал в военно-патриотических |  |  |
|  | обязанность, в том числе с | приписного | мероприятиях, мероприятиях по ГО. |  |  |
|  | применением полученных | свидетельства. Участие в |  |  |  |
|  | профессиональных знаний (для | военных сборах. Участие |  |  |  |
|  | юношей). | в военно-патриотических |  |  |  |
|  |  | и военно-спортивных |  |  |  |
|  |  | объединениях. |  |  |  |

Дата «____»_____________________ 20___г.

Мастер производственного обучения ______________/ ____________________________/

Ответственное лицо организации __________________/ _________________________________/

21

КОДИФИКАТОР

Профессия СПО 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

Раздел 1. Перечень осваиваемых компетенций по образовательной программе

| Код вида | Код | Название компетенций |
| --- | --- | --- |
| компетенций | контролируемой |  |
|  | компетенции |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК |  | Общие компетенции |
|  | ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей |
|  |  | будущей профессии, проявлять к ней устойчивый |
|  |  | интерес . |
|  | ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя |
|  |  | из цели и способов ее достижения , определенных |
|  |  | руководителем. |
|  | ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять |
|  |  | текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию |
|  |  | собственной деятельности, нести ответ-ственность за |
|  |  | результаты своей работы. |
|  | ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для |
|  |  | эффективного выполнения профессиональных задач. |
|  | ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные |
|  |  | технологии в профессиональной деятельности. |
|  | ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно |
|  |  | общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
|  | ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с |
|  |  | применением полученных профессиональных знаний |
|  |  | (для юношей). |
| ПК |  | Профессиональные компетенции |
|  | ПК 3.1. | Производить заправку горючими и смазочными |
|  |  | материалами |
|  | ПК 3.2. | Проводить технический осмотр и ремонт |
|  |  | оборудования заправочных станций |
|  | ПК 3.3. | Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую |
|  |  | документацию |

Раздел 2. Перечень элементов, составляющих компетенции

| Код и наименование | Составляющие компетенций |  |
| --- | --- | --- |
| компетенции |  |  |  |
|  | Код и наименование | Код и наименование элемента |  |
|  | элемента умений | знаний |  |
|  | (У) | (З) |  |
| ПК 3.1 Производить | У 3.1.2 производить пуск и | З 3.1.2 правила безопасности |  |
| заправку горючими | остановку топливно-раздаточных | при эксплуатации |  |
| и смазочными | колонок; | заправочных станций |  |
| материалами | У 3.1.3 производить ручную | сжиженного газа; |  |
|  | заправку горючими и смазочными | З 3.1.3 правила эксплуатации |  |
|  | материалами транспортных и | резервуаров, технологических |  |
|  | самоходных средств; | трубопроводов, |  |
|  | У 3.1.4 производить заправку | топливораздаточного |  |
|  | газобаллонного оборудования | оборудования и электронно- |  |
|  | транспортных средств; | автоматической системы |  |
|  | У 3.1.5 производить заправку | управления; |  |
|  |  | 22 |  |

|  | летательных аппаратов, судов и | З3.1.4 | конструкциюи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всевозможных установок; | правила | эксплуатации |  |
|  | У 3.1.6 осуществлять | автоматизированной системы |  |
|  | транспортировку и хранение | отпуска нефтепродуктов; |  |
|  | баллонов и сосудов со сжиженным | З 3.1.5 правила проверки на |  |
|  | газом; | точность и наладки узлов |  |
|  | У 3.1.7 учитывать расход | системы; |  |  |
|  | эксплуатационных материалов; | З 3.1.6 последовательность |  |
|  | У 3.1.8 проверять и применять | ведения процесса заправки |  |
|  | средства пожаротушения. | транспортных средств. |  |
| ПК 3.2 Проводить | У 3.2.1 проводить текущий ремонт | З 3.2.1 устройство и |  |
| технический осмотр | обслуживаемого оборудования. | конструктивные особенности |  |
| и ремонт |  | обслуживаемого заправочного |  |
| оборудования |  | оборудования, контрольно- |  |
| заправочных |  | измерительных приборов и |  |
| станций |  | правила их безопасной |  |
|  |  | эксплуатации. |  |
| ПК 3.3 Вести и | У 3.3.9 вводить данные в | З 3.3.7 порядок отпуска и |  |
| оформлять учетно- | персональную электронно- | оплаты нефтепродуктов по |  |
| отчетную и | вычислительную машину. | платежным документам. |  |
| планирующую |  |  |  |
| документацию |  |  |  |  |

- КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

5.1 Назначение ККОЗ

Компетентностно-ориентированное задание предназначено для проведения процедуры оценки освоения профессиональных компетенций, формируемых в рамках профессионального модуля - ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами - по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик»:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

При этом оценивается одна категория:

Индивидуальное освоение каждой компетенции обучающимся, окончившим обучение по ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

23

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 1

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 1. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-92 в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 1 бензином АИ-92 в количестве 15 л. и оплату принять наличными. Закрыть смену с распечаткой отчета. Распечатать итоговый отчет за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажер - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажер - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведенной услуге, кассового отчета за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

24

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 2

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 1. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-92 в количестве 10 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 1 бензином АИ-92 на сумму 500 рублей и оплату наличными со скидкой. Закрыть смену с распечаткой отчета. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажер - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажер - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

25

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 3

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 2. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-95 в количестве 20 л (температура 20 градусов) внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 2 бензином АИ-95 в количестве 20 л. и оплату принять наличными со скидкой. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену.

- процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

26

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 4

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 2. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-80 в количестве 10 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 2 бензином АИ-80 до полного бака и оплату принять по карте. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

27

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 5

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 3. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-92 в количестве 10 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 3 бензином АИ-92 на сумму 200 рублей и оплату принять наличными. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

28

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 6

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 4. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-92 в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 4 бензином АИ-92 в количестве 15 л и провести техническую прокачку с печатанием чека. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

29

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 7

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 4. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-92 в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 4 бензином АИ-92 на сумму 500 рублей и провести техническую прокачку с печатанием чека. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ. Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

30

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка бензином транспортного средства» Вариант 8

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 1. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с бензином АИ-92 в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 1 бензином АИ-92 в количестве 15 л. В процессе заправки произвести остановку ТРК со снятием заказа и оплату принять наличными. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

31

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка дизельным топливом транспортного средства» Вариант 9

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 2. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с дизельным топливом в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 2 дизельным топливом в количестве 15 л. и оплату принять наличными со скидкой. Закрыть смену

- распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты	выполнения	задания	представляются	комиссии:	в	виде	кассового	чека	о

проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

32

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка дизельным топливом транспортного средства» Вариант 10

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 2. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с дизельным топливом в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 2 дизельным топливом на сумму 100 рублей и оплату принять наличными. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге, кассового отчѐта за смену и итогового отчѐта.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

33

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка дизельным топливом транспортного средства» Вариант 11

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О: для этого заблокировать рукав ТРК № 3. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с дизельным топливом в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство из ТРК № 3 дизельным топливом в количестве 25 л и оплату принять наличными. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты	выполнения	задания	представляются	комиссии:	в	виде	кассового	чека	о

проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

34

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка дизельным топливом транспортного средства» Вариант 12

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О.: для этого заблокировать рукав ТРК № 3. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с дизельным топливом в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство дизельным топливом ТРК № 3 на сумму 100 рублей оплату принять по карте. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

/

35

///ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка дизельным топливом транспортного средства» Вариант 13

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О.: для этого заблокировать рукав ТРК № 2. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с дизельным топливом в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство дизельным топливом с ТРК № 2 в количестве 15 л предварительно произвести блокировку и разблокировку рукава и применить техническую прокачку с печатанием чека. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты выполнения задания представляются комиссии: в виде кассового чека о проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

/

36

///ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оценка компетенций по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами «Заправка дизельным топливом транспортного средства» Вариант 14

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК 3.1. Производить заправку горючими материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию.

Содержание компетентностно-ориентированного задания

Вам необходимо принять смену. Провести Е.Т.О.: для этого заблокировать рукав ТРК № 2. Осмотреть и проверить заправочное оборудование. Разблокировать рукав. Провести техпрокачку на 10 литров для определения соответствия выдачи ТРК топлива показаниям регистрирующего устройства. Принять нефтепродукт в резервуар с дизельным топливом в количестве 15 л внеся результаты измерений и данные в накладную. Заправить транспортное средство дизельным топливом ТРК № 2 на сумму 1000 рублей с остановкой заправки и со снятием заказа, оплату принять наличными. Закрыть смену с распечаткой отчѐта. Распечатать итоговый отчѐт за смену. Сдать смену. В процессе выполнения задания использовать тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС.

Место выполнения задания : в лаборатории ОУ Время выполнения задания – 10 минут Материально-техническое оснащение и обеспечение:

- тренажѐр - имитатор рабочего места оператора АЗС;

- спецодежда.

При выполнении задания можно пользоваться: справочной литературой, инструкциями.

Результаты	выполнения	задания	представляются	комиссии:	в	виде	кассового	чека	о

проведѐнной услуге.

Критерии оценки:

- правильный порядок принятия смены;

- контроль соответствия этапов и объѐма работ видам технического обслуживания;

- правильность осмотра и проверки заправочного оборудования;

- правильность блокировки и разблокировки рукавов;

- правильность проведения технической прокачки ТРК;

- соответствие этапов и объѐма работ при приѐме нефтепродуктов;

- правильность внесение результатов измерения и данные в накладную;

- контроль соответствия этапов заправки транспортного средства;

- правильная установка имитатора транспортного средства на площадку отпуска в напосредственной близости от ТРК с требуемым топливом;

- правильная установка раздаточного топливного крана в приѐмное устройство автомобиля;

- правильный выбор поста налива и рукава, через который будет осуществляться налив;

- правильное задание количества литров для отпуска топлива в соответствии с заказом;

- правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного заказа;

- осуществление контроля соответствия параметров отпуска топлива и информации напечатанном на чеке;

- правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта;

- правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за смену;

- правильность сдачи смены;

- контроль требований техники безопасности;

- контроль требований пожарной безопасности;

- контроль соответствия оформления учѐтной документации при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов.

/

37

- Экспертный лист выполнения задания

/

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ компетентностно-ориентированного задания № 3

«Заправка бензином транспортного средства»

для контроля уровня сформированности профессиональных компетенций в рамках

освоения профессионального модуля

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

по профессии

23.01.03 «Автомеханик»

Вариант 1-8

| Содержание задания | Критерии оценивания | Максимальный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл за выполнение |  |
|  |  |  | задания |  |
| Провести техническое | - правильный порядок принятия смены; | 1 балл |  |
| обслуживание. |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - контроль соответствия этапов и объѐма работ видам | 1 балл |  |
| Произвести | заправку |  |  |  |
|  |  | технического обслуживания; | 0 –нет | 1 –да |  |
| бензином автомобиля. | - правильность осмотра и проверки заправочного | 1 балл |  |
| Оформить учѐтно- | оборудования; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  | - правильность блокировки и разблокировки рукавов; | 1 балл |  |
| отчѐтную и |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
| планирующую |  |  |  |  |
|  |  | - правильность проведения технической прокачки ТРК; | 1 балл |  |
| документацию. |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  | - соответствие этапов и объѐма работ при приѐме | 1 балл |  |
|  |  | нефтепродуктов; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильность внесения результатов измерения и данные в | 1 балл |  |
|  |  | накладную; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - контроль соответствия этапов заправки транспортного | 1 балл |  |
|  |  | средства; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильная установка имитатора транспортного средства | 1 балл |  |
|  |  | на площадку отпуска в непосредственной близости от ТРК с | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | требуемым топливом; |  |  |  |
|  |  | - правильная установка раздаточного топливного крана в | 1 балл |  |
|  |  | приѐмное устройство автомобиля; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильный выбор поста налива и рукава, через который | 1 балл |  |
|  |  | будет осуществляться налив; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильное задание количества литров для отпуска топлива | 1 балл |  |
|  |  | в соответствии с заказом; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильный выбор вида оплаты для обслуживания данного | 1 балл |  |
|  |  | заказа; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - осуществление контроля соответствия параметров отпуска | 1 балл |  |
|  |  | топлива и информации напечатанном на чеке; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта; | 1 балл |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильность подготовки и распечатки итогового отчѐта за | 1 балл |  |
|  |  | смену; | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильность сдачи смены; | 1 балл |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - контроль требований техники безопасности; | 1 балл |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - контроль требований пожарной безопасности; | 1 балл |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - контроль соответствия оформления учѐтной документации | 1 балл |  |
|  |  | при приѐме, хранении, отпуска нефтепродуктов. | 0 –нет | 1 –да |  |

Максимальное количество баллов - 20 баллов

Отметка «2» - 10 баллов и менее

Отметка «3» - 11-15 баллов

Отметка «4» - 16-18 баллов

Отметка «5» - 19-20 баллов

38

/ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ

компетентностно-ориентированного задания № 3

«Заправка дизельным топливом транспортного средства»

для контроля уровня сформированности профессиональных компетенций в рамках

освоения профессионального модуля

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

по профессии

23.01.03 «Автомеханик»

Вариант 9-14

| Содержание задания | Критерии оценивания | Максимальный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл за выполнение |  |
|  |  |  | задания |  |
| Провести техническое | - правильный порядок принятия смены; | 1 балл | –да |  |
| обслуживание. |  | 0 –нет | 1 |  |  |
|  | - контроль соответствия этапов и объѐма работ видам | 1 балл |  |  |
| Произвести | заправку |  |  |  |  |
|  |  | технического обслуживания; | 0 –нет | 1 | –да |  |
| дизельным | топливом | - правильность осмотра и проверки заправочного | 1 балл |  |  |
| транспортного | оборудования; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  | - правильность блокировки и разблокировки рукавов; | 1 балл |  |  |
| средства. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 | –да |  |
| Оформить учѐтно- |  |  |  |  |
|  | - правильность проведения технической прокачки ТРК; | 1 балл |  |  |
| отчѐтную и |  |  | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - соответствие этапов и объѐма работ при приѐме | 1 балл |  |  |
| планирующую |  |  |  |  |
|  | нефтепродуктов; | 0 –нет | 1 | –да |  |
| документацию. |  |  |  |  |  |
|  | - правильность внесения результатов измерения и данные | 1 балл |  |  |
|  |  | в накладную; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - контроль соответствия этапов заправки транспортного | 1 балл |  |  |
|  |  | средства; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - правильная установка имитатора транспортного | 1 балл |  |  |
|  |  | средства на площадку отпуска в непосредственной | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | близости от ТРК с требуемым топливом; |  |  |  |  |
|  |  | - правильная установка раздаточного топливного крана в | 1 балл |  |  |
|  |  | приѐмное устройство автомобиля; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - правильный выбор поста налива и рукава, через | 1 балл |  |  |
|  |  | который будет осуществляться налив; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - правильное задание количества литров для отпуска | 1 балл |  |  |
|  |  | топлива в соответствии с заказом; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - правильный выбор вида оплаты для обслуживания | 1 балл |  |  |
|  |  | данного заказа; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - осуществление контроля соответствия параметров | 1 балл |  |  |
|  |  | отпуска топлива и информации напечатанном на чеке; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - правильность закрытия смены с распечаткой отчѐта; | 1 балл |  |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 –да |  |
|  |  | - правильность подготовки и распечатки итогового | 1 балл |  |  |
|  |  | отчѐта за смену; | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - правильность сдачи смены; | 1 балл |  |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - контроль требований техники безопасности; | 1 балл |  |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | - контроль требований пожарной безопасности; | 1 балл |  |  |
|  |  |  | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | -контрольсоответствияоформленияучѐтной | 1 балл |  |  |
|  |  | документацииприприѐме,хранении,отпуска | 0 –нет | 1 | –да |  |
|  |  | нефтепродуктов. |  |  |  |  |

Максимальное количество баллов - 20 баллов

Отметка «2» - менее 10 баллов

Отметка «3» - 11-15 баллов

Отметка «4» - 16-18 баллов

Отметка «5» - 19-20 баллов

39

Список экзаменационных вопросов по предмету:

МДК 03.01  «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»

МДК 03.02 «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов»

- Классификация автомобильных заправочных станций по конструктивному исполнению.

- Выдача нефтепродуктов на АЗС.

- Автомобильные газонакопительные компрессорные станции.

- Классификация автомобильных заправочных станций по функциональному назначению.

- Сохранность качества нефтепродуктов на АЗС.

- Станции по заправки автомобилей сжиженным нефтяным газом.

- Классификация автомобильных заправочных станций по способу размещения резервуаров.

- Система контроля и управления на АЗС.

- 3.   Внешнее оформление и информатика на АЗС.

- Классификация автомобильных заправочных станций по нормативным параметрам типовых проектов.

- Системы определения количества топлива на АЗС.

- Правила реализации нефтепродуктов на АЗС.

- Классификация автомобильных заправочных станций по типу расположения на местности

- Системы контроля герметичности резервуаров на АЗС.

- Правила учета нефтепродуктов на АЗС.

- Характеристика дорожных АЗС

- Противоарийная защита на АЗС.

- Технологическое оборудование автогазонаполнительных станций.

- Характеристика городских АЗС.

- Взрывоопасные свойства нефтепродуктов на АЗС.

- Интенсификация процесса заправки автотранспорта.

- Характеристика сельских АЗС

- Пожароопасные свойства нефтепродуктов на АЗС.

- Интенсификация операции слива нефтепродуктов в резервуары АЗС.

- Характеристика речных АЗС.

- Понятия взрывчатых веществ.

- Автоматизация вспомогательных операций по обслуживанию оборудования АЗС.

- Стационарные АЗС.

- Понятие взрывоопасных веществ.

- Основы автоматической системы отпуска нефтепродуктов на АЗС.

- Требования к размещению АЗС.

- Токсические свойства нефтепродуктов на АЗС

- Правила проверки заправочного оборудования АЗС.

- Основные технологические линии АЗС

- Прием нефтепродуктов из автоцистерн на АЗС.

- Правила проверки измерительных приборов АЗС.

- Линия наполнения технологического оборудования АЗС.

- Устройство топливных автоцистерн.

- Содержание технического обслуживанияи ремонта оборудования АЗС.

- Линия выдачи технологического оборудования АЗС.

- Технологические схемы топливных автоцистерн.

- Периодичность технического обслуживания и ремонта оборудования АЗС.

- Линия деаэрации технологического оборудования АЗС

- Прием фасованных нефтепродуктов на АЗС

- Капитальный ремонт технологического оборудования АЗС.

- Линия обесшламливания технологического оборудования АЗС

- Прием нефтепродукта по трубопроводам на АЗС.

- Техническое обслуживание и ремонт оборудования АГЗС.

- Передвижные АЗС.

- Расшифруйте АЦ-8-5334.

- Диагностирование технического состояния технологического оборудования АЗС.

- Комплект оборудования ПАЗС.

- Расшифруйте АТЗ-3,8-130.

- Техника безопасности при приемке нефтепродуктов.

- Специальное оборудование ПАЗС.

- Автоцистерны транспортные, предназначенные для транспортирования топлива и масла.

- Порядок приема нефтепродуктов.

- Типовые ПАЗС.

- Заправочные автоцистерны.

- Учет поступления нефтепродуктов.

- Контейнерные АЗС.

- Типы автоцистерн в зависимости от назначения и транспортной базы.

- Правила организации хранения нефтепродуктов.

- Типовые КАЗС.

- Приборы для измерения уровня горючего на АЗС.

- Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении.

- Средства замера количества горючего на АЗС.

- Стационарные автозаправочные станции.

- Техника безопасности при хранении нефтепродуктов.

- Одностенные резервуары АЗС.

- Передвижные автозаправочные станции.

- Правила отпуска нефтепродуктов.

- Двустенные резервуары АЗС.

- Контейнерные автозаправочные станции.

- Нормирование расхода топлив и смазочных материалов.

- Оборудование резервуаров АЗС.

- Основные технологические линии АЗС

- Учет расходования топлива.

- Классификация топливных автоцистерн.

- Технологическое оборудование АЗС.

- Техника безопасности при отпуске нефтепродукта.

- Признаки классификаций автомобильных средств транспортирования топлива.

- Порядок приема нефтепродуктов на АЗС.

- Техническое обслуживание и ремонт оборудования АГЗС.

- Прием нефтепродуктов на АЗС.

- Техника безопасности при транспортировки нефтепродуктов.

- Диагностирование технического состояния технологического оборудования АЗС.

- Хранение нефтепродуктов на АЗС

- Правила транспортировки нефтепродуктов.

- Стационарные автозаправочные станции.

Министерство образования Республики  Башкортостан

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно промышленный колледж

«СОГЛАСОВАНО»                                                                              	             «УТВЕРЖДАЮ»

методсоветом                                                                                           Зам. директора по УПР

«    »___________2019 г                                                              _________/Л.А. Котельникова/

№_________________                                                                             	«__»___________2019 г

Экзаменационные билеты по предметам:

МДК 03.01  «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»

МДК 03.02 «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов»

Билет №1

- Классификация автомобильных заправочных станций по конструктивному исполнению.

- Выдача нефтепродуктов на АЗС.

- Автомобильные газонакопительные компрессорные станции.

Билет №2

1.   Классификация автомобильных заправочных станций по функциональному назначению.

2.   Сохранность качества нефтепродуктов на АЗС.

- Станции по заправки автомобилей сжиженным нефтяным газом.

Билет№3

1.   Классификация автомобильных заправочных станций по способу размещения резервуаров.

2.   Система контроля и управления на АЗС.

3    Внешнее оформление и информатика на АЗС.

Билет№4

- Классификация автомобильных заправочных станций по нормативным параметрам типовых проектов.

- Системы определения количества топлива на АЗС.

- Правила реализации нефтепродуктов на АЗС.

Билет№5

1.   Классификация автомобильных заправочных станций по типу расположения на местности

2.   Системы контроля герметичности резервуаров на АЗС.

- Правила учета нефтепродуктов на АЗС.

Билет№6

1.   Характеристика дорожных АЗС

2.   Противоарийная защита на АЗС.

- Технологическое оборудование автогазонаполнительных станций.

Билет №7

1.   Характеристика городских АЗС.

- Взрывоопасные свойства нефтепродуктов на АЗС.

- Интенсификация процесса заправки автотранспорта.

Билет №8

1.   Характеристика сельских АЗС

- Пожароопасные свойства нефтепродуктов на АЗС.

- Интенсификация операции слива нефтепродуктов в резервуары АЗС.

Билет№9

1.   Характеристика речных АЗС.

2.   Понятия взрывчатых веществ.

3.   Автоматизация вспомогательных операций по обслуживанию оборудования АЗС.

Билет№10

- Стационарные АЗС.

- Понятие взрывоопасных веществ.

- Основы автоматической системы отпуска нефтепродуктов на АЗС.

Билет№11

1.   Требования к размещению АЗС.

2.   Токсические свойства нефтепродуктов на АЗС

3.   Правила проверки заправочного оборудования АЗС.

Билет№12

1.   Основные технологические линии АЗС

2.   Прием нефтепродуктов из автоцистерн на АЗС.

3.   Правила проверки измерительных приборов АЗС.

Билет№13

- Линия наполнения технологического оборудования АЗС.

- Устройство топливных автоцистерн.

- Содержание технического обслуживанияи ремонта оборудования АЗС.

Билет№14

1.   Линия выдачи технологического оборудования АЗС.

2.   Технологические схемы топливных автоцистерн.

3.   Периодичность технического обслуживания и ремонта оборудования АЗС.

Билет №15

1.   Линия деаэрации технологического оборудования АЗС

2.   Прием фасованных нефтепродуктов на АЗС

3.   Капитальный ремонт технологического оборудования АЗС.

Билет №16

1.   Линия обесшламливания технологического оборудования АЗС

2.   Прием нефтепродукта по трубопроводам на АЗС.

3.   Техническое обслуживание и ремонт оборудования АГЗС.

Билет№17

1.   Передвижные АЗС.

2.   Расшифруйте АЦ-8-5334.

3.   Диагностирование технического состояния технологического оборудования АЗС.

Билет№18

1.   Комплект оборудования ПАЗС.

2.   Расшифруйте АТЗ-3,8-130.

3.   Техника безопасности при приемке нефтепродуктов.

Билет№19

- Специальное оборудование ПАЗС.

- Автоцистерны транспортные, предназначенные для транспортирования топлива и масла .

- Порядок приема нефтепродуктов.

Билет№20

1.   Типовые ПАЗС.

2.   Заправочные автоцистерны.

3.   Учет поступления нефтепродуктов.

Билет№21

1.   Контейнерные АЗС.

2.   Типы автоцистерн в зависимости от назначения и транспортной базы.

3.   Правила организации хранения нефтепродуктов.

Билет№22

- Типовые КАЗС.

- Приборы для измерения уровня горючего на АЗС.

- Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении.

Билет №23

1.   Средства замера количества горючего на АЗС.

2.   Стационарные автозаправочные станции.

3.   Техника безопасности при хранении нефтепродуктов.

Билет №24

1.   Одностенные резервуары АЗС.

2.   Передвижные автозаправочные станции.

3.   Правила отпуска нефтепродуктов.

Билет№25

1.   Двустенные резервуары АЗС.

2.   Контейнерные автозаправочные станции.

3.   Нормирование расхода топлив и смазочных материалов.

Билет№26

1.   Оборудование резервуаров АЗС.

2.   Основные технологические линии АЗС

3.   Учет расходования топлива.

Билет№27

1.   Классификация топливных автоцистерн.

2.   Технологическое оборудование АЗС.

3.   Техника безопасности при отпуске нефтепродукта.

Билет№28

1.   Признаки классификаций автомобильных средств транспортирования топлива.

2.   Порядок приема нефтепродуктов на АЗС.

3.   Техническое обслуживание и ремонт оборудования АГЗС.

Билет№29

1.   Прием нефтепродуктов на АЗС.

2.   Техника безопасности при транспортировки нефтепродуктов.

3.   Диагностирование технического состояния технологического оборудования АЗС.

Билет№30

1.   Хранение нефтепродуктов на АЗС

2.   Правила транспортировки нефтепродуктов.

3.   Стационарные автозаправочные станции.

Список литературы

Основные источники:

- СНиП 2.11.03 -93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.06.2003 №226

- Руководящий документ РД 153-39.2-080-01

"Правила технической эксплуатации автозаправочных станций"

(принят приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. N 229) (с измен.от 17 июня 2003 г.)

Дополнительные источники:

- Руководство оператора АЗС (GasKitv.7.6)

Интернет-ресурсы:

www.docload.ru

www.tsensor.ru

www.faviob.ru

www.infosait.ru

46

Приложение 1.

Сводная ведомость

оценки результатов освоения элементов МДК.03.01 ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Профессия: 23.01.03 Автомеханик

Группа № _____________

| № п/п | ФИО |  | Практические занятия по дисциплине |  |  |  | Внеаудиторные самостоятельные | Текущий контроль | Итоговый тест № 7 |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  | для ДЗ |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата: ______________________ |  |  |  |  |  |  |  | Преподаватель: _________________ /__________________________/ |  |

Приложение 1.

Сводная ведомость

оценки результатов освоения элементов МДК.03.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПРИЁМА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Профессия: 23.01.03 Автомеханик

Группа № _____________

| № п/п | ФИО |  | Практические занятия по дисциплине |  |  |  | Внеаудиторные самостоятельные | Текущий контроль | Итоговый тест № 8 |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  | для ДЗ |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата: ______________________ |  |  |  |  |  |  |  | Преподаватель: _________________ /__________________________/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ

по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций».

ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»

для студентов профессии 23.01.03 «Автомеханик»

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

АННОТАЦИЯ

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для организации работы на практических занятиях по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» в ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», которые является важной составной частью в системе подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии 23.01.03 «Автомеханик»

В методических указаниях определены цели и задачи выполнения практических работ, описание каждой работы включает в себя задания для практической работы и инструктаж по ее выполнению, указания по обработке результатов и их представления в отчете.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МДК 03.01. «ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ»	6

Практическая работа к теме: «Техническое обслуживание №1 оборудования АЗС. Техническое обслуживание №2».	6

Практическая работа к теме: «Способы регулировок. Неисправности моноблока и способы их устранения».	7

Практическая работа к теме: «Неисправности электродвигателя, электронасоса. Способы их устранения, ремонт».	8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	9

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» и проводятся с целью:

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой МДК;

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;

- готовности использовать теоретические знания на практике.

Практические занятия по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» способствуют формированию следующих общих и профессиональных компетенций:

- OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

- ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- ОК 4. Осуществлять	поиск	информации,	необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

- ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций

- ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

В методических указаниях предлагаются к выполнению практические работы, предусмотренные учебной рабочей программой ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». Методические указания для практических работ включают следующие темы по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»: Устройство и ТО оборудования заправочных станций.

При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности освоения студентами соответствующей темы, общих и профессиональных компетенций, на формирование которых направлен ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» Выполнение практических работ в рамках МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций», позволяет освоить комплекс работ по определению назначения, устройства, принципа работы оборудования, которая вырабатывает у студентов умение самостоятельно мыслить, анализировать и делать выводы.

Данная методическая разработка направлена на выработку умений и навыков студентов в грамотно определять назначение, устройства, принцип работы оборудования. Методические указания включают в себя цели занятий, вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию.

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. Оценки за практические работы являются обязательными текущими оценками по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций», ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», и выставляются в журнале теоретического обучения. Результаты выполнения практических работ студенты оформляют в тетрадях и сдают для проверки педагогу.

Методические указания по МДК 03.01. «Оборудование и эксплуатация заправочных станций», ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» имеют практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть использованы студентами в будущей профессиональной деятельности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МДК 03.01. «ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ»

Практическая работа к теме: «Техническое обслуживание №1 оборудования АЗС. Техническое обслуживание №2». Изучение устройства, техническое обслуживание №1 оборудования АЗС. Техническое обслуживание №2.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

- Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить технологическую последовательность проведение ТО оборудования.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Технологическая последовательность проведения ТО | Материал, принцип действия, КИП | Назначение |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить особенности проведение ТО оборудования.

- Определите сроки проведения ТО оборудования.

- Как необходимо соблюдать ОТ и ТБ при ТО оборудовании?

Практическая работа к теме: «Способы регулировок. Неисправности моноблока и способы их устранения».

Изучение способов регулировок. Неисправностей моноблока и способы их устранения.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

технологическую последовательность проведения ТО, технические величины, параметры, характеристики;

- уметь:

использовать контрольно-измерительные приборы, выполнять регулировку, наладку, настройку оборудования

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить технологическую последовательность проведение регулировок моноблока.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Технологическая последовательность проведения | Материал, принцип действия, КИП | Назначение |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить особенности неисправности моноблока.

- Определите сроки проведения регулировок моноблока.

- Как необходимо соблюдать ОТ и ТБ при регулировки моноблока?

Практическая работа к теме: «Неисправности электродвигателя, электронасоса. Способы их устранения, ремонт».

Изучение неисправностей электродвигателя, электронасоса. Способы их устранения, ремонт.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

технологическую последовательность проведения ТО, технические величины, параметры, характеристики;

- уметь:

использовать контрольно-измерительные приборы, выполнять регулировку, наладку, настройку оборудования

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить технологическую последовательность проведение неисправностей электродвигателя, электронасоса.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Технологическая последовательность проведения | Материал, принцип действия, КИП | Назначение |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить особенности проведение неисправностей электродвигателя, электронасоса.

- Определите способы устранения и ремонт электродвигателя, электронасоса.

- Как необходимо соблюдать ОТ и ТБ при ремонте электродвигателя, электронасоса?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

- Бондарь В.А. Зоря В.Е. и др. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции. - М: АОЗТ «Паритет», 2009

- Коршак А.А. Нефтебазы и заправочные станции. Ростов: Феникс, 2015

- Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. - М: Академия, 2013

- Плитман Н.Б. «Справочник - пособие для работников автозаправочных станций». - М.: «Недра»,2006

- Рябчинский А.Н. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса - М: Академия. 2011

- Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

- Цигарели Д.В. Технологическое оборудование автозаправочных станций (комплексов).- «Патриот».Гроф.2007

Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ

по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов»

ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»

для студентов профессии 23.01.03 «Автомеханик»

Уфа-2019

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский художественно-промышленный колледж

Разработчик:

Салимгареев С.Р. - преподаватель

Утверждена на заседании методического совета

Протокол №1 от «30» августа 2019

АННОТАЦИЯ

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для организации работы на практических занятиях по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов» в ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», которые является важной составной частью в системе подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии 23.01.03 «Автомеханик»

В методических указаниях определены цели и задачи выполнения практических работ, описание каждой работы включает в себя задания для практической работы и инструктаж по ее выполнению, указания по обработке результатов и их представления в отчете.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МДК 03.02. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ»	6

Практическая работа к теме: «Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. Охрана окружающей среды. Утилизация отходов».	6

Практическая работа к теме: «Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. Контроль качества нефтепродуктов. Виды потерь ГСМ. Мероприятия по снижению потерь ГСМ».	7

Практическая работа к теме: «Правила техническое эксплуатации АЗС. Общие положения. Охрана труда при эксплуатации нефтебаз, складов, передвижных и стационарных АЗС.».	8

Практическая работа к теме: «Опасные и вредные производственные факторы наАЗС. Требования безопасности к территории нефтебазы, склада ГСМ, АЗС. Требования к оборудованию, содержанию производственных помещений, нефтебаз, складов ГСМ»............................................................................................................................9

Практическая работа к теме: «Требования к резервуарам, насосным станциям, трубопроводам, эстакадам, тарным хранилищам, участкам для расфасовки».	10

Практическая работа к теме: «Требования безопасности при эксплуатации электроустановок, электрооборудования. Обеспечение молниезащиты. Статическое электричество».	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов» и проводятся с целью:

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов, установленными рабочей программой МДК;

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;

- готовности использовать теоретические знания на практике.

Практические занятия по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов» способствуют формированию следующих общих и профессиональных компетенций:

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

- ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- ОК 4. Осуществлять	поиск	информации,	необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

- ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций

- ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

В методических указаниях предлагаются к выполнению практические работы, предусмотренные учебной рабочей программой ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». Методические указания для практических работ включают следующие темы по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов»: Устройство и ТО оборудования для транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности освоения студентами соответствующей темы, общих и профессиональных компетенций, на формирование которых направлен ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» Выполнение практических работ в рамках МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов», позволяет освоить комплекс работ по определению назначения, устройства, принципа работы оборудования, которая вырабатывает у студентов умение самостоятельно мыслить, анализировать и делать выводы.

Данная методическая разработка направлена на выработку умений и навыков студентов в грамотно определять назначение, устройства, принцип работы оборудования. Методические указания включают в себя цели занятий, вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию.

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. Оценки за практические работы являются обязательными текущими оценками по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов», ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», и выставляются в журнале теоретического обучения. Результаты выполнения практических работ студенты оформляют в тетрадях и сдают для проверки педагогу.

Методические указания по МДК 03.02. «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов», ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» имеют практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть использованы студентами в будущей профессиональной деятельности

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МДК 03.02. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ»

Практическая работа к теме: «Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. Охрана окружающей среды. Утилизация отходов».

Изучение подготовки АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. Охрана окружающей среды. Утилизация отходов.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить цели подготовки АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Виды | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить охрану окружающей среды и способы утилизации отходов.

- Какие существуют способы утилизации отходов.

- Виды охраны окружающей среды

Практическая работа к теме: «Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. Контроль качества нефтепродуктов. Виды потерь ГСМ. Мероприятия по снижению потерь ГСМ».

Изучение метрологического обеспечения деятельности АЗС. Контроль качества нефтепродуктов. Виды потерь ГСМ. Мероприятия по снижению потерь ГСМ.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить метрологические обеспечения деятельности АЗС.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Оборудование | Материал, принцип действия | Назначение, функция |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить контроль качества нефтепродуктов.

- Какие существуют мероприятия по снижению потерь ГСМ.

- Какие существуют виды потерь ГСМ.

Практическая работа к теме: «Правила техническое эксплуатации АЗС. Общие положения. Охрана труда при эксплуатации нефтебаз, складов, передвижных и стационарных АЗС.».

Изучение правил техническое эксплуатации АЗС. Общие положения. Охрана труда при эксплуатации нефтебаз, складов, передвижных и стационарных АЗС.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить правила технической эксплуатации АЗС.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Оборудование, системы | Материал, принцип действия | Назначение, функция |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить охрану труда при эксплуатации нефтебаз, складов, передвижных и стационарных АЗС.

- Начертите схему складов и стационарных АЗС.

- Какую информацию необходимо зафиксировать при охране труда нефтебаз.

Практическая работа к теме: «Опасные и вредные производственные факторы на АЗС. Требования безопасности к территории нефтебазы, склада ГСМ, АЗС. Требования к оборудованию, содержанию производственных помещений, нефтебаз, складов ГСМ».

Изучение опасных и вредных производственные факторы на АЗС. Требования безопасности к территории нефтебазы, склада ГСМ, АЗС. Требования к оборудованию, содержанию производственных помещений, нефтебаз, складов ГСМ.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить опасных и вредных производственные факторы на АЗС.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Оборудование | Материал, принцип действия | Назначение, функция |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить требования безопасности к территории нефтебазы, склада ГСМ, АЗС.

- Перечислить требования к оборудованию, содержанию производственных помещений, нефтебаз, складов ГСМ.

Практическая работа к теме: «Требования к резервуарам, насосным станциям, трубопроводам, эстакадам, тарным хранилищам, участкам для расфасовки».

Изучение требований к резервуарам, насосным станциям, трубопроводам, эстакадам, тарным хранилищам, участкам для расфасовки.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации.

Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить какие требования к резервуарам, насосным станциям, трубопроводам, эстакадам, тарным хранилищам, участкам для расфасовки.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Оборудование | Материал, принцип действия | Назначение, функция |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить требования к резервуарам, насосным станциям, трубопроводам, эстакадам, тарным хранилищам, участкам для расфасовки.

- Начертите схему трубопроводов, насосных станций, резервуаров.

Практическая работа к теме: «Требования безопасности при эксплуатации электроустановок, электрооборудования. Обеспечение молниезащиты. Статическое электричество».

Изучение требований безопасности при эксплуатации электроустановок, электрооборудования. Обеспечение молниезащиты. Статическое электричество.

Цели работы

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;

- развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации. Информационное обеспечение: Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 168 с.

Форма организации работы - индивидуальная

Студент должен

- знать:

назначение, устройство, принцип действия;

- уметь:

определять конструктивную особенность оборудования.

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению

Задание 1. Определить устройство электроустановок, электрооборудования.

Задание 2. Занести искомое в таблицу.

| Оборудование | Материал, принцип действия | Назначение, функция |
| --- | --- | --- |

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

- Перечислить конструктивные особенности электроустановок, электрооборудования.

- Начертите схему расположения молниезащиты.

- Какую особенность имеет принцип действия работы электроустановок, электрооборудования и молниезащиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

- Бондарь В.А. Зоря В.Е. и др. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции. - М: АОЗТ «Паритет», 2009

- Бурляев Ю.В. Безопасность транспортных средств - М: Академия. 2013

- Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы М: Академия, 2013

- Рябчинский А.Н. Организация перевозочных услуг и безопасность транспртного процесса - М: Академия. 2013

- Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цистерны и морские суда/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Красноярск.: СФУ, 2015.

- Цигарели Д.В. Технологическое оборудование автозаправочных станций (комплексов).- «Патриот», Гроф.2007